| «Жалпы техникалық пәндер» ӘЦК қаралып,мақұлданды Рассмотрен и одобрен ЦМК «ОТД» Хаттама / протокол № 10 «06» 05 2020 ж/г. ӘЦК төрағасы /Председатель ЦМК _________________Овчинникова Е.О | Бекітемін / Утверждаю Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары Заместитель директора по УР _______________Передерий Е.А. «____» мамыр/мая 2020 ж/г |
| --- | --- |

Мамандығы/специальность: 1310000 - «Көліктік радиоэлектрондық жабдықтарды   техникалық пайдалану (автомобиль көлігінде)»

Біліктілігі/квалификация: 1310063 – «техник – электроншы»

Курс : ІІ                             тобы/группа: РТ-21

«Радиоқабылдау құрылғысы» пәнінен емтихандық тест тапсырмалары

№ 1 Радиоқабылдағыш құрылғы (РҚҚ )не үшін тағайындалған?

1) Таратылатын хабардың дәл берілген дәрежесін ақпаратқа түрлендіру үшін

2) Хабарды тарату үшін

3) Радиотолқын энергиясын пайдалану үшін

4)  Электромагнитті толқындарды тарату үшін

№ 2 Радиоқабылдағыш құрылғы қандай бөліктерден тұрады?

1) Қабылдау антеннасы, радиоқабылдағыш, ойнату құрылғысы

2) Детектор, жоғары жиілікті күшейткіш

3) жоғары жиілікті күшейткіш және төменгі жиілікті күшейткіш

4)  Аралық жиілікті күшейткіш, түрлендіргіш

№ 3 Антенна не үшін қызымет етеді?

1) Электромагниттік өріс энергиясын жоғары жиіліктің тоғына түрендіру үшін

2) Радиотолқын энергиясын ақпаратқа түрлендіру үшін

3) Жоғары жиілі энергиясын кернеуге түрендіру үшін

4) Кернеуді сигналға түрендіру үшін

№ 4 РҚҚ қандай негізгі бөліктерден тұрады?

1) 3

2) 6

3) 4

4) 5

№ 5 РҚҚ Функциясы?

1) Пайдалы сигналды бөгеуілден бөліп, оны күшейтіп, ойнату түріне түрлендіреді

2) Пайдалы сигналды бөгеуілден бөліп оны детектірлейді

3) Пайдалы сигналды бөгеуілден бөліп түрлендіреді

4)  Пайдалы сигналды бөгеуілден бөліп оны аралық жиілікке түрлендіреді

№ 6 Ойнату құрылғысының функциясы?

1) Электрлік сигналды ақпаратқа түрлендіреді

2) Ақпаратты электрлік сигналғ түрлендіреді

3) Жоғары жиілікті төменгі жиілікке түрлендіреді

4)  Жоғары жиілікті аралық жиілікке түрлендіреді

№ 7 Төменгі жиілік қандай жиілік аралығында жұмыс жасайды?

1) 30-300 кГц

2) 30-300 мГц

3) 30-300 Гц

4)  30-400 кГц

№ 8 РҚҚ сезімталдығы деген не?

1) Қабылдағыштың ойнату құрылғысын қалыпты жұмыспен қамтамасыз ету қабылеттілігі

2) Қабылдағыштың төменгі жиілік сигналын қамтамасыз ету қабылеттілігі

3) Қабылдағыштың детектірлеуді қамтамасыз ету қабылеттілігі

4)  Қабылдағыштың жоғары жиілікті сигналмен және оны күшейтуді  қамтамасыз ету қабылеттілігі

№ 9 РҚҚ таңдамалылығы деген не?

1) Пайдалы сигналдан айрықшаланатын бөгеуілді әлсірету дәрежесі

2) Пайдалы сигналды күшейту дәрежесі

3) Сигналды әлсірету дәрежесі

4) Пайдалы сигналдан бөгеуілді бөлу дәрежесі

№ 10 Жиіліктік дәлдік деген не?

1) Белгіленген уақытта сигналды іздеусіз байланысқа кіру мүмкіндігін анықтайтын шама.

2) Бұл сигналды іздеу мүмкіндігін анықтайтын шама

3) Бұл сигналды тұрақты уақытта сигналды тұрақтандыруды  анықтайтын шама

4) Белгілі уақытта сигналды беру мүмкіндігін анықтайтын шама

№ 11 Жұмыс жиілік диапазоны деген не?

1) Кіріс сигналдың өзгеру шамасының шегі

2) Бұл жиілік шамасының өзгеру шегі

3) Бұл жиілік диапазонының шамасының өзгеру шегі

4) Бұл қуат шамасының өзгеру шегі

№ 12 Шығыс қуат деген не?

1) Ойнату құрылғысына берілетін қуат

2) Детекторға берілетін қуат

3) Аралық жиілік күшейткішіне берілетін қуат

4)  Жоғары жиілік күшейткішіне берілетін қуат

№ 13 Қандай құрылғылар қарапайым радиоқабылдағыш болып табылады (детекторлы)?

1) Антенна, тербелмелі контур және жоғары жиілік сигналының детекторы.

2) Антенна, УВЧ және жоғары жиілік сигналының детекторы

3) Антенна, УПЧ және жоғары жиілік сигналының детекторы

4) Антенна, тербелмелі контур және ойнату құрылғысы

№ 14 Тікелей күшейту радиоқабылдағышы қандай бөліктерден тұрады?

1) Антенна, кіріс құрылғысы, УВЧ, УНЧ детекторы, ойнату құрылғысы

2) Антенна, преобразователь, УВЧ, детектор УНЧ, ойнату құрылғысы

3) Антенна, смеситель, УВЧ, УНЧ детекторы, ойнату құрылғысы

4)  Антенна, гетродин, УВЧ, УНЧ детекторы, Ойнату құрылғысы

№ 15 Қандай қабылдағыштарды тікелей күшейту қабылдағышы деп атайды?

1) Сигналды күшейту антеннадан детекторға дейін бір жиілікте жүзеге асады

2) Сигналды күшейту антеннадан детекторға дейін әр түрлі жиілікте жүзеге асады

3) Сигналды күшейту антеннадан детекторға дейін аралық жиілікте жүзеге асады

4) Сигналды күшейту антеннадан детекторға дейін жоғары жиілікте жүзеге асады

№ 16 Тікелей күшейту радиоқабылдағыштарының қасиеттерінің жетілдірулері….?

1) Регенераторлар жіне өте жоғарырегенераторлар

2) Ретрансляторлар

3) Релаксациямен

4) Гетеродиндермен

№ 17 Супергетеродинді радиоқабылдағыш қандай бөліктерден тұрады?

1) Антенна, УРЧ, жиілікті түрлендіргіш, УПЧ, детектор, унч, соңғы құрылғы

2) Антенна, УРЧ, УПЧ, детектор, унч, соңғы құрылғы

3) Антенна, жиілікті түрлендіргіш, УПЧ, детектор, унч, соңғы құрылғы

4) Антенна, УРЧ, жиілікті түрлендіргіш, детектор, унч, соңғы құрылғы

№ 18 Супергетеродинді радиоқабылдағыштың тікелей күшейту радиоқабылдағышынан қандай айырмашылығы бар?

1) Жиілік түрлендіргішімен

2) Сигнал түрлендіргішімен

3) Амплитуда түрлендіргішімен

4) База түрлендіргішімен

№ 19 Түрлендіргіш неден тұрады?

1) Смесителден және гетеродиннен

2) Смемителден және детектордан

3) Детектордан жіне гетеродиннен

4) Резонатордан және гетеродиннен

№ 20 Аралық жиілік қалай жазылады?

1) f пр.с = fг-fc при fг ˃ fc ; f пр.с = fс-fг при fг ˂ fc.

2) fг = fг-fc при fг ˃ fc ; f пр.с = fс-fг при fг ˂ fc ˃ ˂ ˃

3) f пр.с = fг-fc при fг ˃ fc ; f пр.с = fс-fг при fг - fc

4) f с = fг-fc при fг ˃ fc ; f пр.с = fс-fг при fг ˂ fc

№ 21 Супергетеродинді радиоқабылдағышта  радиосигналдың бөлінуі мен күшейтілуі қандай жиіліктерде жүзеге асады ….?

1) Радиожиілікте, аралық жиілікте және модуляция жиілігінде /төменгі жиілік/

2) Орта, жоғары, өте жоғары жиілікте

3) Детектор жиілігінде, өте төмен жиілікте

4)  Электромагнитті жиілікте

№ 22 Кіріс тізбегіне сигналды сүзу үшін не қосылады?

1) Тербелмелі контур

2) Елекцияға шоғырланған сүзгі

3) Жоғары жиілікиі күшейткіш

4)  Өшу контуры

№ 23 УРЧ (РЖК) функциясы

1) Сигналды күшейтумен одан әрі бөгеуілден сүзуді қамтамасыз етеді

2) Бөгеуілден сүзуді қамтамасыз етеді

3) Сигналды күшейтуді қамтамасыз етеді

4) Сигналды селекциялауды қамтамасыз етеді

№ 24 Тікелей күшейту радиоқабылдағышының кемшілігі?

1) Радиотрактіде үгкен күшейтуды алудың қиындығы

2) Үлкен спектрді алудың қиындығы

3) Үлкен модуляцияланған сигналды алудың қиындығы

4) Бөгеулге төменгі тұрақтылықты алудың қиындығы

№ 25 РҚҚ кірісіндегі сигнал деңгейі қандай кернеуді құрайды?

1) 1-10 мкВ

2) 2-8 мкВ

3) 3-11 мкВ

4) 1-7 мкВ

№ 26 Детектордың қалыпты жұмыс істеуі үшін сигналда қандай кернеу болуы керек?

1) 1 В

2) 2 В

3) 3 В

4)  1,5 В

№ 27 Тікелей күшейту радиоқабылдағышында негізгі бөгуіл көзі болатын?

1) Жиілігі бойынша көрші станция

2) Жанама арналар

3) Радиосигналға жатпайтын сигналдар

4) Ұшқындық бөгеуілдер

№ 28 Супергетеродинді радиоқабылдағыштың тікелей күшейту радиоқабылдағышынан қандай айырмашылығы бар?

1) Жиілік түрлендіргіші бар

2) Жиілік түрлендіргіші жоқ

3) Тек қана гетеродин бар

4) Тек қана смеситель бар

№ 29 Супергетеродинді радиоқабылдағышта қай уақытта қабылдаудың жанама арнасы пайда болады?

1) Жиілікті түрлендіру процессінде

2) Жиілікті күшейту процессінде

3) Детектірлеу процессінде

4) Селективтеу процессінде

№ 30 fзк жиілігінде кіретін бөгеуілдерді қалай атайды?

1) Симметриялы немесе айналы

2) Жанама арнамен

3) Астрологиялық бөгеуілдер

4) Космостық сәулеленулер

№ 31 РҚҚ тұрақтылығы деген не?

1) Қорек көзі кернеуінің, температураның, атмосфералық қысымның, химиялық  және радиоактивтік әсерлерде радиоқабылдағышты пайдалану процесінде негізгі параметрлерді жіберілген шектерінде сақтап қалу қабылеттілігі.

2) Радиоқабылдағышты пайдалану процесінде радиосигналдың жіберілген шектерінде негізгі параметрлерді сақтап қалу қабылеттілігі

3) Қорек көзі кернеуінің, температураның, ылғалдылықтың атмосфералық қысымның, химиялық  және радиоактивтік әсерлерде радиоқабылдағышты пайдалану процесінде негізгі параметрлерді жіберілмеген шектерінде сақтап қалу қабылеттілігі

4)  Жиіліктің, толқынның, электромагнитті тербелістердің ауытқуларында,  радиоқабылдағышты пайдалану процесінде негізгі параметрлерді жіберілген шектерінде сақтап қалу қабылеттілігі

№32 Эргономикалық деген не?

1) Адам –оператордың динамикалық әсер етуін қамтамасыз ету қасиеттерінің жиынтығы.

2) Қабылдайтын сигналдың тұрақтылығын қамтамасыз ету қасиеттерінің жиынтығы

3) Детектірлеуді қамтамасыз ету қасиеттерінің жиынтығы

4) Жиіліктерді қабылдауда өзара әсерін қамтамасыз ету қасиеттерінің жиынтығы

№33 РҚҚ сенімділігі деген не?

1) Құрылғының механикалық және электрлік беріктігі. Өндіруден бас тартуымен бағаланады. Магистральді РҚҚ үшін температураның -10 нан +50 градус Цельсиге өзгеруінде мың сағатқа дейін жетуі мүмкін.

2) Сигналдың тұрақтылығы, асқын кернеуден сақтау. Магистральді РҚҚ үшін температураның -0 нан +40 градус Цельсиге өзгеруінде жүз сағатқа дейін жетуі мүмкін

3) Құрылғының механикалық және электрлік тұрақсыздығы. Магистральді РҚҚ үшін температураның өзгеруінде безжүз сағатқа дейін жетуі мүмкін

4) Құрылғының механикалық және электрлік тұрақсыздығы. Магистральді РҚҚ үшін температураның өзгеруінде екіжүз сағатқа дейін жетуі мүмкін

№34 Модуляция деген не?

1) Пайдалы сигналдың бір параметрінің өзгертілуі

2) Пайдалы сигналдың екі параметрінің өзгертілуі

3) Пайдалы сигналдың үш параметрінің өзгертілуі

4) Бөгеуіл сигналының бір параметрінің өзгертілуі

№35 Жөндеуге жарамдылық деген не?

1) Тексеріп ауыстыру үшін жеке блокпен элементтерге қол жетімділігі

2) Жеке блокпен элементтерді реттеу ыңғайлылығымен бағаланады

3) Жеке блоктадың күшейтілу нәтижесімен бағаланады

4) Жеке блокпен элементтерді реттеуде таңдамалылықпен бағаланады

№36 Энергетикалық тиімділік деген не?

1) Тұтынатын қуатпен анықталады. РҚҚ элементтік базасына және соңғы құрылғының қосылу типіне.

2) Тұтынатын энергиямен анықталады. РҚҚ күшейткіштеріне және соңғы құрылғының қосылу типіне тәуелді

3) Тұтынатын тоқпен анықталады. Түрлендіргіш типіне тәуелді

4) Тұтынатын кернеуімен анықталады. РҚҚ ға қосылатын қорек көзі типіне тәуелді

№37 Радиожиілік трактісі не үшін тағайындалған?

1) Сигналдарды РҚҚ антеннасынан арлық жиілік трактісіне беру үшін, алдын ала селекциялау және сигналдарды күшейту.

2) Импульстарды арлық жиілік трактісіне беру үшін для передачи импульсов в тракт промежуточной частоты, алдын ала селекциялау және сигналдарды күшейту

3) Қуатты алдын ала селекциялауға беру үшін және сигналдарды күшейту үшін

4) РҚҚ кіріс тізбегіне беру үшін, алдын ала селекциялау және сигналдарды күшейту үшін

№38   Кіріс тізбегі деген не?

1) Бұл РҚҚ тың антеннамен бірінші каскад арасындағы бөлік, яғни күшейткіш немесе жиілік түрлендіргіш.

2) Бұл РҚҚ тың антеннамен екінші каскад арасындағы бөлік, яғни жиілік түрлендіргіш күшейткіші

3) Бұл РҚҚ тың антеннамен үшінші каскад арасындағы бөлік, яғни аралық жиіліктің  үшінші каскадының күшейткіші

4) Бұл РҚҚ тың бірінші каскадымен күшейткіш немесе жиілік түрлендіргіш бөлігі

№39 Кіріс тізбегі не үшін тағайындалған…..?

1) Радиосигналдың үлкен қуатын антенді-фидерлі құрылғыдан бірінші каскадтың кірісіне беріп сигналдың ішінара бөлігін селекциялауды жүзеге асыру.

2) Радиосигналдың үлкен қуатын антенді-фидерлі құрылғыдан екінші каскадтың кірісіне беріп сигналдың ішінара бөлігін селекциялауды жүзеге асыру

3) Радиосигналдың энергиясын антенді-фидерлі құрылғыдан бірінші каскадтың кірісіне беріп сигналдың ішінара бөлігін селекциялауды жүзеге асыру

4) Радиосигналдың үлкен энергиясын антенді-фидерлі құрылғыдан бірінші каскадтың кірісіне беріп сигналдың ішінара бөлігін селекциялауды жүзеге асыру

№40 Сигнал энергиясын максималді трату үшін не қажет….?

1) Антенна кедергісімен какадтың кіріс кедергісін келістіру.

2) Антенна энергиясынмен какадтың кіріс кедергісін келістіру

3) Антенна кедергісімен какадтың кіріс сигналын келістіру

4) Антенна тоғымен какадтың кіріс тоғын келістіру

№41 Кіріс тізбегі не үшін қызмет етеді?

1) Келісуші жоғары жиілікті кедергі трансформаторы

2) Келісуші төменгі жиілікті кедергі трансформаторы

3) Келісуші орта жиілікті кедергі трансформаторы

4) Келісуші кедергі автотрансформаторы

№42 Сигнал жиілігін реттеуде При коэффициент максималдыболады және ол қалай аталады?

1) Резонансты

2) Индуктивті

3) Резистивті

4) Резонаторлы

№43 Контурдың төзімділігі деген не

1) Бұл контурдағы сигналдың өшуін сипаттайтын шама

2) Бұл контурдағы сигналдың күшейтілуін сипаттайтын шама

3) Бұл контурдағы сигнал тербелісін сипаттайтын шама

4) Бұл контурдағы сигналдың модуляциясын сипаттайтын шама

№44 Өткізу жолағындағы біркелкі емес коэффициент деген не?

1) Бұл таратудың резонанстық коэффициентінің өтуізу жолағы шекарасындағы тарату коэффициентіне қатынасы.

2) Бұл таратудың күшейту коэффициентінің өтуізу жолағы шекарасындағы тарату коэффициентіне қатынасы

3) Бұл тарату қуатының коэффициентінің өтуізу жолағы шекарасындағы тарату коэффициентіне қатынасы

4) Бұл таратудың резонанстық коэффициенттің сигналды тарату коэффициентіне қатынасы

№45 Гетеродин жиідігі антенна тізбегіне өтіп кеткен жағдайда қабылдағыш қалай жұмыс істейді?

1) Аз қуатты таратқыш ретінде жұмыс істей бастайды және жақын орналасқан РҚҚ ға бөгеуіл тудырады.

2) Қуатты таратқыш ретінде жұмыс істей бастайды және жақын орналасқан РҚҚ ға бөгеуіл тудырады

3) Аз қуатты таратқыш ретінде жұмыс істей бастайды және жақын орналасқан РҚҚ ға бөгеуіл тудырмайды

4) Аз қуатты таратқыш ретінде жұмыс істей бастайды және жақын орналасқан РҚҚ ға бөгеуіл тудырады

№46 Магнитті антенналы кіріс тізбегінің сұлбасының кемшілігі неде?

1) Сигнал деңгейінің диапазонның басынан соңына қарай ылғи азайып отыруы.

2) Сигнал деңгейінің диапазонның соңынан басына қарай ылғи азайып отыруы

3) Сигнал деңгейінің түрлендіргіштен диапазон соңына қарай ылғи азайып отыруы

4) Сигнал деңгейінің күшейткіштен диапазон соңына қарай ылғи азайып отыруы

№47 Магнитті антеннаның артықшылығы?

1) Бөгеуілдің магниттік өріс құрамы элетрлік құрамнан әлдеқайда кіші болғандықтан өлшемі және салмағы аз, сигналдың кеңістіктегі таңдамалылығы, бөгеуілге тұрақтылығы үлкен, металл кнструкциялары жанында сигналды қабылдау қабілеттілігі бар.

2) Бөгеуілдің магниттік өріс құрамы элетрлік құрамнан әлдеқайда кіші болғандықтан өлшемі және салмағы аз, сигналдың кеңістіктегі таңдамалылығы, бөгеуілге тұрақтылығы аз, металл кнструкциялары жанында сигналды қабылдау қабілеттілігі бар

3) Бөгеуілдің магниттік өріс құрамы элетрлік құрамнан әлдеқайда үлкен болғандықтан өлшемі және салмағы аз, сигналдың кеңістіктегі таңдамалылығы, бөгеуілге тұрақсыздығы үлкен, металл кнструкциялары жанында сигналды қабылдау қабілеттілігі бар

4) Бөгеуілдің магниттік өріс құрамы элетрлік құрамнан әлдеқайда кіші болғандықтан өлшемі және салмағы үлкен, сигналдың кеңістіктегі таңдамалылығы, бөгеуілге тұрақтылығы аз, металл кнструкциялары жанында сигналды қабылдамау қабілеттілігі бар

№48 Радиожиілік күшейткіші (РЖК)

1) Спектрдің өзгеруінсіз оның меншікті жиілігінде қабылданатын сигналды күшейтуді жүзеге асыратын РҚҚ каскады.

2) Спектрді өзгертумен оның меншікті жиілігінде қабылданатын сигналды күшейтуді жүзеге асыратын РҚҚ каскады

3) Спектрдің өзгеруінсіз оның төменгі жиілігінде қабылданатын сигналды күшейтуді жүзеге асыратын РҚҚ каскады Каскад

4) Спектрдің өзгеруінсіз оның орта жиілігінде қабылданатын сигналды күшейтуді жүзеге асыратын РҚҚ каскады

№49 Радиожиілік күшейткішінің (РЖК) функциясы:

1) Сигналды қуаты немесе кернеуі бойынша күшейтуді, РҚҚ ның жиілік таңдамалылығының тиімділігін, тікелей және айналы арналар таңдамалылығын, гетеродин жиілігінің антенна тізбегіне кіріп кетпеуін  қамтамасыз ететін функция.

2) Сигналды қуаты немесе кернеуі бойынша күшейтуді, РҚҚ ның жиілік таңдамалылығының тиімділігін, тікелей және айналы арналар таңдамалылығын, детектор жиілігінің антенна тізбегіне кіріп кетпеуін  қамтамасыз ететін функция

3) Сигналды қуаты немесе тоғы бойынша күшейтуді, РҚҚ ның жиілік таңдамалылығының тиімділігін, жанама және айналы арналар таңдамалылығын, гетеродин жиілігінің антенна тізбегіне кіріп кетпеуін  қамтамасыз ететін функция

4) Сигналды тоғы немесе кернеуі бойынша күшейтуді, РҚҚ ның жиілік таңдамалылығының тиімділігін, тікелей және айналы арналар таңдамалылығын, қамтамасыз ететін функция

№50 РҚҚ трактісінде РЖК –нің орналасатын жері

1) Шығыс тізбектен кейін орналасып РҚҚ бірінші каскады болып саналады

2) РҚҚ бірінші каскадынан кейін

3) УВЧ дан кейін

4) Детектордан кейін

№51 РЖК –нің жұмыс жасайтын  сигналы

1) РЖК кіріс сигналының аз амплитудасында жұмыс істейді.

2) РЖК кіріс сигналының үлкен амплитудасында жұмыс істейді

3) РЖК шығыс сигналының аз амплитудасында жұмыс істейді

4) РЖК шығыс сигналының үлкен амплитудасында жұмыс істейді

№52 РЖК жүктемесінің қызметі

1) Келесі каскад немесе жиілік түрлендіргіш

2) Келесі каскад немесе жиілік детекторы

3) Келесі каскад немесе төменгі жиілік күшейткіші

4)  Келесі каскад немесе аралық жиілік күшейткіші

№53 РЖК құрылымдық сұлбасының құрамына   кіретін құрылғылар

1) КП – күшейткіш прибор, КАТ – каскадаралық тізбек. ТТ – таңдамалылық тізбек.

2) АЖК – аралық жиілік күшейткіші, КАТ – каскадаралық тізбек. ТТ – таңдамалылық тізбек

3) ЖЖК – жоғары жиілік күшейткіші, КАТ – каскадаралық тізбек. ТТ – таңдамалылық тізбек

4)  КП – күшейткіш прибор, ЖЖК – жоғары жиілік күшейткіші, ТТ – таңдамалылық тізбек

№54 РЖК  каскадтар саны бойынша классификациясы

1) Біркаскадты , көпкакадты

2) Біркаскадты , екі каскадты

3) Екі каскадты , көп каскадты

4)  Екі каскадты , көп каскадты

№55 Күшейту приборы қандай типтерге бөлінеді?

1) Транзисторлық ,параметрлік ,туннельдік, шамдық.

2) Диодтық , параметрлік , туннельдік, шамдық

3) Транзисторлық ,диодтық , туннельдік, шамдық

4)  Транзисторлық , параметрлік ,диодтық, шамдық

№56 РҚҚ таңдамалы тізбек типі бойынша бөлінеді

1) Бір контурлы, екі контурлы, жолақтық

2) Екі контурлы, екі контурлы, жолақтық

3) Бір контурлы, үш контурлы, жолақтық

4)  Бір контурлы, екі контурлы, ламповые

№57 РҚҚ реттеу типі бөлінеді

1) Тіркелген реттелмелі, диапазондық реттелмелі

2) Тіркелген реттелмелі, толқындық реттелмелі

3) Тіркелген реттелмелі,  резонанстық реттелмелі

4)  Тіркелген реттелмелі,  селективті реттелмелі

№58 РҚҚ контурлар саны бойынша бөлінеді

1) Резонанстық, апериодтық

2) Резонанстық, тербелмелі

3) Резонанстық, диапазондық

4)  Резонанстық, селективтілік

№59 Күшейткіш приборы бар таңдамалы тізбек типі бойынша бөлінеді

1) Автотрансформаторлы, трансформаторлы, сыйымдылықты.

2) Автотрансформаторлы, трансформаторлы, дроссельді

3) Автотрансформаторлы, сыйымдылықты

4)  Индуктивті, трансформаторлы, сыйымдылықты

№60 Күшейткіш прибор қосылу типі бойынша бөлінеді

1) Жалпы кіріс ұшымен (эмиттер, исток, катод), жалпы басқару ұшымен (база, затвор, сетка), жалпы шығыс ұшымен (коллектор, сток, анод).

2) Жалпы шығыс ұшымен (эмиттер, исток, катод), жалпы басқару ұшымен (база, затвор, сетка), жалпы шығыс ұшымен (коллектор, сток, анод)

3) Жалпы шығыс ұшымен (эмиттер, исток, катод), жалпы шығыс ұшымен (база, затвор, сетка), жалпы шығыс ұшымен (коллектор, сток, анод)

4)  Жалпы ұшымен (эмиттер, исток, катод), жалпы басқару ұшымен (база, затвор, сетка), жалпы шығыс ұшымен (коллектор, сток, анод)

№61 Күшейткіш прибор жалғану типі бойынша түрлерге бөлінеді

1) Каскадтық (күшейткіш прибордың әр түрлі немесе бірдей жалғану тәсілі бар), қосарланған (жалпы тізбек болып екінші күшейткіш прибордың бір шығысы есептеледі), және құрамдық баламалы.

2) Каскадтық (күшейткіш прибордың әр түрлі немесе үш жалғану тәсілі бар), қосарланған (жалпы тізбек болып екінші күшейткіш прибордың бір шығысы есептеледі), және құрамдық баламалы

3) Каскадтық (күшейткіш прибордың әр түрлі немесе бірдей жалғану тәсілі бар), қосарланған (жалпы тізбек болып екінші күшейткіш прибордың екі шығысы есептеледі), және құрамдық баламалы

4)  Каскадтық (күшейткіш прибордың бір түрлі немесе бірдей жалғану тәсілі бар), қосарланған (жалпы тізбек болып екінші күшейткіш прибордың бір шығысы есептеледі), және құрамдық баламалы

№62 Кернуі бойынша күшейту коэффициенті деген не?

1) Қабылданатын пайдалы сигналдың кернеуінің осы сигналдың К=Uвых/Uвх жүктемесіндегі кернеуіне қатынасы.

2) Қабылданатын пайдалы сигналдың тоғының осы сигналдың К=Uвых/Uвх жүктемесіндегі кернеуіне қатынасы

3) Қабылданатын пайдалы сигналдың кернеуінің осы сигналдың К=Uвых/Uвх жүктемесіндегі тоғына қатынасы

4)  Қабылданатын пайдалы сигналдың кедергісінің осы сигналдың К=Uвых/Uвх жүктемесіндегі кернеуіне қатынасы

№63 Қуаты бойынша күшейту коэффициенті деген не?

1) Қабылданатын жиіліктің пайдалы сигналының қуаты осы сигналдың жүктемедегі қуатына қатынасы. Кр=Рвых/Рвх.

2) Қабылданатын жиіліктің пайдалы сигналының қуаты осы сигналдың жүктемедегі тоғына қатынасы. Кр=Рвых/Рвх

3) Қабылданатын жиіліктің пайдалы сигналының тоғының осы сигналдың жүктемедегі қуатына қатынасы. Кр=Рвых/Рвх

4)  Қабылданатын жиіліктің пайдалы сигналының кедергісінің осы сигналдың жүктемедегі қуатына қатынасы. Кр=Рвых/Рвх

№64 Шу коэффициенті деген не?

1) Сигналдың орта қуатының Ш=Рвх ср/Рш ср шудың орта қуатына қатынасы.

2) Тоқтың орта қуатының Ш=Рвх ср/Рш ср шудың орта қуатына қатынасы

3) Сигналдың орта қуатының Ш=Рвх ср/Рш ср шудың орта тоғына қатынасы

4)  Кедергінің орта қуатының Ш=Рвх ср/Рш ср шудың орта қуатына қатынасы

№65 Амплитуалы–жиілікті сипаттама қалай анықталады?

1) Резонанстық форма сипаттамасымен анықталады.

2) Резистивті форма сипаттамасымен анықталады

3) Пайдалы сигнал форма сипаттамасымен анықталады

4)  Кернеу формасының сипаттамасымен анықталады

№66 Радиосигнал күшейткіштерінде күшейткіш приборлады қосудың екі нұсқасы қолданылады  олар қандай?

1) Биполярлы транзистор каскадтарындағы жалпы эмиттерлі және жалпы базалы; өрістік транзистор каскадтарындағы жалпы истокпен және затвормен; шамдық каскадтардағы жалпы  катодпен және жалпы тормен.

2) Биполярлы транзистор каскадтарындағы жалпы коллекторлі және жалпы базалы; өрістік транзистор каскадтарындағы жалпы затвормен және стокпен; шамдық каскадтардағы жалпы  катодпен және жалпы тормен

3) Биполярлы транзистор каскадтарындағы жалпы эмиттерлі және жалпы коллекторлы; өрістік транзистор каскадтарындағы жалпы истокпен және затвормен; шамдық каскадтардағы жалпы  катодпен және жалпы тормен

4)  Өрістік транзистор каскадтарындағы жалпы эмиттерлі және жалпы базалы; өрістік транзистор каскадтарындағы жалпы истокпен және затвормен; шамдық каскадтардағы жалпы  катодпен және жалпы тормен

№67 Жиілік түрлендіргіштер қандай функцияларды орындайды?

1) fc сигналының тасымалдаушы жиілігін fnp аралық жиілігіне түрлендіру; модуляции заңын сақтау (амплитудалар арасындағы құраушылар қатынасы); түрлендіргіш шығысындағы аралық жиілік кернеуін бөліп шығару.

2) Пайдалы сигналды fnp аралық жиілігіне түрлендіру; модуляции заңын сақтау (амплитудалар арасындағы құраушылар қатынасы); түрлендіргіш шығысындағы аралық жиілік тоғын бөліп шығару

3) Сигналды fnp тасымалдаушы жиілігіне түрлендіру; модуляции заңын сақтау (амплитудалар арасындағы құраушылар қатынасы); түрлендіргіш шығысындағы аралық жиілік кернеуін бөліп шығару

4)  Бөгеуіл сигналдарын fnp аралық жиілігіне түрлендіру; модуляции заңын сақтау (амплитудалар арасындағы құраушылар қатынасы); түрлендіргіш шығысындағы аралық жиілік сигналын бөліп шығару

№68 Транзистор бір мезгілде сызықтық және бейсызықтық элемент болу үшін оған не қосу керек?

1) Амплитудалы кернеу, сигнал амплитудасынан едәуір үлкен (шамамен 15 есе) Бұндай кернеу гетеродин деп аталатын аз қуатты автогенератор арқылы қалыптасады.

2) Амплитудалы кернеу, сигнал амплитудасынан едәуір кіші (шамамен 15 есе) Бұндай кернеу гетеродин деп аталатын аз қуатты автогенератор арқылы қалыптасады

3) Амплитудалы кернеу, сигнал амплитудасынан едәуір үлкен (шамамен 3 есе) Бұндай кернеу гетеродин деп аталатын аз қуатты автогенератор арқылы қалыптасады

4)  Амплитудалы тоқ, сигнал амплитудасынан едәуір үлкен (шамамен 15 есе) Бұндай кернеу гетеродин деп аталатын аз қуатты автогенератор арқылы қалыптасады

№69 Түрлендіргіштің кірісіне сигналдың аз кернеуін және гетеродиннің үлкен кернеуін  бергенде түрлендіргіштің шығысында не пайда болады?

1) Таңдамалылық тізбегінен бөлініп шығатын аралық жиілік кернеуі.

2) Таңдамалылық тізбегінен бөлініп шығатын аралық жиілік тоғыі

3) Таңдамалылық тізбегінен бөлініп шығатын аралық жиілік кедергісі

4)  Таңдамалылық тізбегінен бөлініп шығатын жоғары жиілік кернеуі

№70 Транзисторлы радиоқабылдағыштарда кіріс сигналдың амплитудасы қандай болуы?

1) 7…10мВ аспайды

2) 7…10мкВ аспайды

3) 7…10В аспайды

4)  7…10мВт аспайды

№71 Транзисторлы радиоқабылдағыштарда гетеродин кернеуінің амплитудасы қандай шаманы құрайды?

1) 100…150мВ.

2) 100…150мкВ

3) 100…150В

4)  10…15мВ

№72 Жиілік түрлендіргіштің құрамына нелер кіру керек?

1) Түрлендіргіш прибор, гетеродин және байланыс тізбегі бар таңдамалы тізбек.

2) Түрлендіргіш  тоқ, гетеродин және байланыс тізбегі бар таңдамалы тізбек

3) Түрлендіргіш кедергі, гетеродин және байланыс тізбегі бар таңдамалы тізбек

4)  Түрлендіргіш кернеу, гетеродин және байланыс тізбегі бар таңдамалы тізбек

№73 Супергетеродинді радиоқабылдағыштың жұмысы кезінде жиілік диапазонында нені қамтамасыз ету керек?

1) Кіріс тізбегінің селективті тізбегінің, УРЧ және гетеродиннің жұптасқан қайта құрылуы.

2) Кіріс тізбегінің селективті тізбектері УРЧ және гетеродиннің жұптасқан қайта құрылуы

3) Шығыс тізбегінің селективті тізбектері, УРЧ и гетеродиннің жұптасқан қайта құрылуы

4)  Кіріс тізбегінің селективті тізбектері, УРЧ және гетеродиннің жиіліктік қайта құрылуы

№74 Түрлендіргіш приборына екі кернеу беріледі олар қандай?

1) Сигнал кернеуі ис және гетеродин кернеуі иг.

2) Сигнал кернеуі ис және смеситель кернеуі ис

3) Сигнал тоғы ис және гетеродин кернеуі иг

4)  Сигнал кедергісі иr және гетеродин кернеуі иг

№75 Түрлендіргіш приборында не іске асырылады?

1) Екі кернеудің көбейтілуі жүреді.

2) Екі кернеудің асып кетуі жүреді

3) Екі кернеудің ауытқуы жүреді

4)  Екі кернеудің көбейтілуі жүреді

№76 Түрлендіргіш шығысында қандай кернеу бөлінеді?

1) Аралық жиілік кернеуі fnp= fг – fc.

2) Жоғары жиілік кернеуі fnp= fв

3) Төменгі жиілік кернуі fnp= fн

4)  Жиілік айырмашылығы кернеуі fnp= f – f

№77 Түрлендіргіш прибор таңдамалы тізбекпен қоса қалай аталады?

1) Смеситель

2) Гетеродин

3) Күшейткіш

4)  Генератор

№78 Жиілік түрлендіргіштерде таңдамалы тізбек ретінде не жиі қолданылады?

1) ФСС және екі контурлы жолақтық сүзгі.

2) ФСС және бір контурлы жолақтық сүзгі

3) ФСС және үш контурлы жолақтық сүзгі

4)  Екі контурлы жолақтық сүзгі

№79 Транзисторлы жиілік түрлендіргіштерінде не жүзеге асуы мүмкін?

1) Сигналды күшейту

2) Сигналды түрлендіру

3) Бөгеуілді әлсірету

4)  Сигналды әлсірету

№80 Кернеуі бойынша жиілік түрлендіргіштерінде тарату коэффициенті қалай аталады?

1) Түрлендіргіш шығысындағы Unp аралық жиілік кернеу амплитудасының оның кірісіндегі Knp=Unp/Uc қабылданатын сигнал жиілігінің кернеу амплитудасына қатынасы.

2) Түрлендіргіш шығысындағы Uв жоғары жиілік кернеу амплитудасының оның кірісіндегі Knp=Unp/Uc қабылданатын сигнал жиілігінің кернеу амплитудасына қатынасы

3) Түрлендіргіш шығысындағы Unp аралық жиілік кернеу амплитудасының оның шығысындағы Knp=Unp/Uc қабылданатын сигнал жиілігінің кернеу амплитудасына қатынасы

4)  Түрлендіргіш шығысындағы I аралық жиілік тоғының амплитудасының оның кірісіндегі Knp=Unp/Uc қабылданатын сигнал жиілігінің кернеу амплитудасына қатынасы

№81 Түрлендіргіштің жұмыстық жиілік диапазоны деген не?

1) Бұл тұрақты аралық жиілікті қамтамасыз ететін гетеродин жиілігінің өзгеруі аралығындағы  жиілік интервалы.

2) Бұл тұрақты аралық жиілікті қамтамасыз ететін гетеродин жиілігінің өзгеруі аралығындағы  кернеу интервалы

3) Бұл тұрақты аралық жиілікті қамтамасыз ететін смеситель жиілігінің өзгеруі аралығындағы  жиілік интервалы

4)  Бұл тұрақты жоғары жиілікті қамтамасыз ететін гетеродин жиілігінің өзгеруі аралығындағы  жиілік интервалы

№82 Жиілік түрлендіргіштің көрші арна бойынша таңдамалылығы қалай анықталады?

1) Түрлендіргіш прибордың шығысына қосылған тік бұрыштық коэффициентімен бағаланатын сүзгінің жиіліктік сипаттамасы.

2) Түрлендіргіш прибордың кірісіне қосылған тік бұрыштық коэффициентімен бағаланатын сүзгінің жиіліктік сипаттамасы

3) Түрлендіргіш прибордың шығысына қосылған тарату коэффициентімен бағаланатын сүзгінің жиіліктік сипаттамасы

4)  Түрлендіргіш прибордың шығысына қосылған тік квадраттық коэффициентімен бағаланатын сүзгінің жиіліктік сипаттамасы

№83 Гетеродин жиілігінің тұрақтылығы деген не?

1) Тұрақсыздандыратын факторлардың (температур, ылғалдылық, қорек көзі кернеуінің өзгеруі және т.б.) әсерінен гетеродинге қатысты жиіліктің өзгеруі.

2) Тұрақсыздандыратын факторлардың (температур, ылғалдылық, қорек көзі кернеуінің өзгеруі және т.б.) әсерінен смесительге қатысты жиіліктің өзгеруі

3) Тұрақтандыратын факторлардың (температур, ылғалдылық, қорек көзі кернеуінің өзгеруі және т.б.) әсерінен гетеродинге қатысты жиіліктің өзгеруі

4)  Тұрақсыздандыратын факторлардың (температур, ылғалдылық, қорек көзі кернеуінің өзгеруі және т.б.) әсерінен гетеродинге қатысты кернеудің өзгеруі

№84 Гетеродиннің жиілігінің өз бетінше өзгеруі не тудырыды?

1) Аралық жиілікетің өзгеруі, УПЧ каскадтарының күшейту коэффициенттерінің төмендеуі және сигналдың бұрмалануы.

2) Жоғары жиілікетің өзгеруі, УПЧ каскадтарының күшейту коэффициенттерінің төмендеуі және сигналдың бұрмалануы

3) Аралық жиілікетің өзгеруі, УПЧ каскадтарының күшейту коэффициенттерінің жоғырылауы және сигналдың бұрмалануы

4)  Төменгі жиілікетің өзгеруі, УПЧ каскадтарының күшейту коэффициенттерінің төмендеуі және сигналдың бұрмалануы

№85 Жиілік түрлендіргіштері қандай белгілері бойынша классификцияланады?

1) Гетеродин кернеуін алу тәсілімен – жеке және біріктірілген гетеродиндермен, сигнал және гетеродин кернеуін беру әдісімен.

2) Смеситель кернеуін алу тәсілімен – жеке және біріктірілген гетеродиндермен, сигнал және гетеродин кернеуін беру әдісімен

3) Гетеродин кернеуін алу тәсілімен – жеке және біріктірілген смесительмен, сигнал және гетеродин кернеуін беру әдісімен

4)  Гетеродин кернеуін алу тәсілімен – жеке және біріктірілген гетеродиндермен, сигнал және смеситель кернеуін беру әдісімен

№86 Түрлендіргіштің шығыс тізбектерінде таңдамалылық жүйесі не нәрсеге реттелініп қойылады?

1) Аралық жиілік fnp=fг–fc

2) Жоғары жиілік fв=fг–fc

3) Төменгі жиілік fн=fг–fc

4)  Орта жиілік fср=fг–fc

№87 Айналы арнада бөгеуіл немен әлсіретіледі?

1) Құрамына кіріс тізбегімен УРЧ кіретін преселектордың таңдамалылық жүйесі.

2) Құрамына шығыс тізбегімен УРЧ кіретін преселектордың таңдамалылық жүйесі

3) Құрамына кіріс тізбегімен УРЧ кіретін каскадтың таңдамалылық жүйесі

4)  Құрамына кіріс тізбегімен УРЧ кіретін селектордың таңдамалылық жүйесі

№88 Аралық жиілікте бөгеуіл немен әлсіретіледі?

1) Антенна немесе кіріс тізбегіне қосылатын режекторлы сүзгілермен.

2) Антенна немесе кіріс тізбегіне қосылатын режекторлы катушкалармен

3) Антенна немесе кіріс тізбегіне қосылатын режекторлы кондесаторлармен

4)  УКВ немесе кіріс тізбегіне қосылатын режекторлы сүзгілермен

№89 Қабылдаудың жанама арнасы бойынша бөгеуілдің әсер етуінің азаюуы қандай әдіспен жүзеге асады?

1) УРЧ және кіріс тізбектрінің таңдамалылығын жақсартумен; жиілік түрлендіргіш жұмыс режимін таңдаумен.

2) УРЧ және шығыс тізбектрінің таңдамалылығын жақсартумен; жиілік түрлендіргіш жұмыс режимін таңдаумен

3) УРЧ және кіріс тізбектрінің таңдамалылығын нашарлатумен; жиілік түрлендіргіш жұмыс режимін таңдаумен

4)  УНЧ және кіріс тізбектрінің таңдамалылығын жақсартумен; жиілік түрлендіргіш жұмыс режимін таңдаумен

№90 Төменгі аралық жиілікті таңдау нені қаматамасыз етеді?

1) УПЧ бір каскадының жоғары кшейтілуін, көрші арна бойынша таңдамалылықты жақсарту.

2) УПЧ бір каскадының төменгі кшейтілуін, көрші арна бойынша таңдамалылықты жақсарту

3) УНЧ бір каскадының жоғары кшейтілуін, көрші арна бойынша таңдамалылықты жақсарту

4)  УПЧ үш каскадының жоғары кшейтілуін, көрші арна бойынша таңдамалылықты жақсарту

№91 Жоғары аралық жиілікті таңдау нені қаматамасыз етеді?

1) Айналы арна бойынша ең жақсы таңдамалылықты, тасушы жиіліктің және детектордағы модуляция жиілігінің жақсы және өте қарапайым бөлінуі, гетеродиннің анағұрлым жоғары тұрақтылығын.

2) Жанама арна бойынша ең жақсы таңдамалылықты, төменгі жиіліктің және детектордағы модуляция жиілігінің жақсы және өте қарапайым бөлінуі, гетеродиннің анағұрлым жоғары тұрақтылығын

3) Айналы арна бойынша ең жақсы таңдамалылықты, тасушы жиіліктің және детектордағы модуляция жиілігінің жақсы және өте қарапайым бөлінуі, гетеродиннің анағұрлым жоғары тұрақтылығын

4)  Айналы арна бойынша ең жақсы таңдамалылықты, тасушы жиіліктің және детектордағы модуляция жиілігінің жақсы және өте қарапайым бөлінуі, смесительдің анағұрлым жоғары тұрақтылығын

№92 ГОСТ бойынша аралық жиілік үшін қандай жиілік белгіленеді?

1) Трансляциялық және радиохабарлық қабылдағыштар үшін – 465кГц, 10,7МГц;  теле қабылдағыштар үшін: бейне арнасы – 38МГц; дыбыстық арна үшін 31,5МГц; байланысқан қабылдағыштар үшін – стандартты аралық жиіліктер 85, 128, 205, 465, 500, 915, 1222кГц, 12,8; 10,7; 25; 37,8; 42,8МГц.

2) Радиохабарлық және трансляциялық қабылдағыштар үшін– 38кГц, 10,7МГц; телеқабылдағыштар үшін: бейне арнасы – 38МГц; дыбыстық арна үшін – 31,5МГц; байланысқан қабылдағыштар үшін – стандартты аралық жиіліктер 85, 128, 205, 465, 500, 915, 1222кГц, 12,8; 10,7; 25; 37,8; 42,8МГц

3) Радиохабарлық және трансляциялық қабылдағыштар үшін – 31,5кГц, 10,7МГц; для телеқабылдағыштар үшін: бейне арнасы – 465МГц; дыбыстық арна үшін – 31,5МГц; байланысқан қабылдағыштар үшін – стандартты аралық жиіліктер 85, 128, 205, 465, 500, 915, 1222кГц, 12,8; 10,7; 25; 37,8; 42,8МГц

4)  Радиохабарлық және трансляциялық қабылдағыштар үшін – 465кГц, 10,7МГц; для телеқабылдағыштар үшін: бейне арнасы – 31,5МГц; дыбыстық арна үшін – 38,5МГц; байланысқан қабылдағыштар үшін – стандартты аралық жиіліктер 85, 128, 205, 465, 500, 915, 1222кГц, 12,8; 10,7; 25; 37,8; 42,8МГц

№93 Гетеродиннің маңызды жұмысы болып не табылады?

1) Жиіліктің жоғары тұрақтылығын қамтамасыз ету.

2) Амплитуданың жоғары тұрақтылығын қамтамасыз ету

3) Тоқтың жоғары тұрақтылығын қамтамасыз ету

4)  Кернеудің жоғары тұрақтылығын қамтамасыз ету

№94 Гетеродин жиілігінің тұрақсыздығы не нәрсеге әсерін тигізеді?

1) Радиоқабылдағыш параметрлеріне

2) Каскадтар параметрлеріне

3) Модуляция параметрлеріне

4)  Детектора параметрлеріне

№95 Кәсіптік қабылдағыштарда гетеродиндердің қандай күрделі сұлбалары қолданылады?

1) Арнай жиілік синтезаторлары, жиілікті бірнеше есе көбейтетін генераторлар, кванттық генераторлар ж.т.б.

2) Арнай модуляция синтезаторлары, жиілікті бірнеше есе көбейтетін генераторлар, кванттық генераторлар ж.т.б

3) Арнай жиілік синтезаторлары, жиілікті бір есе көбейтетін генераторлар, кванттық генераторлар ж.т.б.

4)  Арнай жиілік синтезаторлары, кернуді бірнеше есе көбейтетін генераторлар, кванттық генераторлар ж.т.б

№96 Кері байланыста қандай элементтер қолданылуы мүмкін?

1) Индуктивтілікті, автотрансформаторлы немесе сыйымдылықты болуы мүмкін.

2) Резистивті, автотрансформаторлы немесе сыйымдылықты болуы мүмкін

3) Индуктивтілікті, резистивті немесе сыйымдылықты болуы мүмкін

4)  Индуктивтіліті, дроссельді немесе сыйымдылықты болуы мүмкін

№97   Бұл  гетеродиннің қандай сұлбасы?

1) Гетеродиннің инуктивті кері байланысты сұлбасы.

2) Гетеродиннің автотрансформаторлы кері байланысты сұлбасы

3) Гетеродиннің сыймдылықты кері байланысты сұлбасы

4)  Гетеродиннің резистивті кері байланысты сұлбасы

№98 Бұл  гетеродиннің қандай сұлбасы?

1) Гетеродиннің Индуктивті үш нүктелік сұлбасы.

2) Гетеродиннің индуктивті екі нүктелік сұлбасы

3) Гетеродиннің  трансформаторлы үш нүктелік сұлбасы

4)  Гетеродиннің сыйымылықты үш нүктелік сұлбасы

№99 Бұл  гетеродиннің қандай сұлбасы?

1) Сыймдылықты үш нүктелік сұлба.

2) Индуктивтілікті үш нүктелік сұлба

3) Сыймдылықты екі нүктелік сұлба

4)  Трансформаторлы үш нүктелік сұлба

№100 Біріктірілген гетеродиннің жиілік түрлендіргіш сұлбасының артықшылығы неде?

1) Қарапайымдылығы, электр энергиясын тұтынудың үнемділігі.

2) Күрделілігі, электр энергиясын тұтынудың үнемділігі

3) Қарапайымдылығы, электр энергиясын тұтынудың көптігі

4)  Жөнделуге жарамдылығы, электр энергиясын орта тұтынуы

№101 Жиілікті түрлендіру үшін бейсызықты прибор ретінде қандай элементтер қолданылуы мүмкін?

1) Смесительді, туннельді диодтар және варикаптар.

2) Гетеродинді және туннельді диодтар және варикаптар

3) Смесительді және түзеткіштік диоды и варикапы

4)  Смесительные и туннельные диодтар және варисторлар

№102 Смесительге (арластырғыш) арналған диодтар ішінде ең жақсы сипаттамасы бар қандай диод?

1) Шотки барьерімен

2) Туннельді диодтар

3) Стабилитрондар

4)  Стабисторлар

№103 Доғалы, диодты түрлендіргіштерде қанша диод қолданылады?

1) Төрт диод

2) Екі диод

3) Үш диод

4)  Бір стабилитрон

№104 Қарапайым диодты түрлендіргіштің негіңзгі кемшілігі?

1) Комбинациялық жиіліктер санының үлкен болуы.

2) Аралық жиіліктер санының үлкен болуы

3) Жоғары жиілікиер санының үлкен болуы

4)  Төменгі жиіліктер санының үлкен болуы

№105 Сигнал мен гетеродиннің кернеуін түрлендіргіш диодтарға екі әдіспен беруге болады: ол қандай әдістер?

1) Сигнал кернуі синфазалы, ал  гетеродин кернеуі қарсыфазалы.

2) Смеситель кернуі синфазалы, ал  гетеродин кернеуі қарсыфазалы

3) Сигнал кернуі синфазалы, ал  смеситель кернеуі қарсыфазалы

4)  Сигнал кернуі синхронды, ал  гетеродин кернеуі қарсыфазалы

№106 Транзисторлық РҚҚ да кіріс сигналының амплитудасы қандай болуы мүмкін?

1) 7…10мВ.

2) 7…10мкВ

3) 7…10В

4)  5…7мВ

№107 Бұл түрлендіргіштің қандай сұлбасы?

1) Шеңберлік жиілік түрлендіргіштің сұлбасы.

2) Қарапайым жиілік түрлендіргіштің сұлбасы

3) Күрделі жиілік түрлендіргіштің сұлбасы

4)  Екі реттік жиілік түрлендіргіштің сұлбасы

№108 Жиілік түрлендіргіштің доғалы сұлбасы қарапайым балансты сұлбаларға қарағанда қандай артықшылықтары бар?

1) Басқа сұлбаларға қарағанда шеңберлі жиілік түрлендіргіш шығысында таңдамалылық тізбегімен міндетті түрде басылатын оның шығысына қосылатын қосымша комбинациялық жиіліктер саны аз қалыптасады.

2) Басқа сұлбаларға қарағанда шеңберлі жиілік түрлендіргіш шығысында таңдамалылық тізбегімен міндетті түрде басылатын оның шығысына қосылатын қосымша комбинациялық жиіліктер саны көп қалыптасады

3) Басқа сұлбаларға қарағанда шеңберлі жиілік түрлендіргіш шығысында таңдамалылық тізбегімен міндетті түрде басылатын оның шығысына қосылатын қосымша комбинациялық жиіліктер саны қалыптаспайды

4)  Басқа сұлбаларға қарағанда шеңберлі жиілік түрлендіргіш кірісінде таңдамалылық тізбегімен міндетті түрде басылатын оның шығысына қосылатын қосымша комбинациялық жиіліктер саны аз қалыптасады

№109 Аралық жиілік күшейткіштерінің функциясы қандай?

1) Супергетеродинді қабылдағыштың негізгі күшейтілуін береді және көрші арна бойынша қажетті таңдамалылықты қамтамасыз етеді.

2) Тікелей күшейту радио қабылдағыштың негізгі күшейтілуін береді және көрші арна бойынша қажетті таңдамалылықты қамтамасыз етеді

3) Детекторлы радио қабылдағыштың негізгі күшейтілуін береді және көрші арна бойынша қажетті таңдамалылықты қамтамасыз етеді

4) Супергетеродинді қабылдағыштың негізгі күшейтілуін береді және көрші арна бойынша қажетті модуляцияны қамтамасыз етеді

№110 В отличие от УРЧ (РЖК) ға қарағанда УПЧ (АЖК) қандай ерекшкліктері бар?

1) fпр (аралық) тұрақты жиілікте жұмыс істейді; аралық жиілік қабылданатын жиілік сигналынан төмен болатындықтан үлкен күшейту коэффициентіне ейе; резонанстық сипаттамасы тікбұрыштылау болып келетін жүктеме ретінде сүзгілер қолданылатындықтан таңдамалылығы өте жақсы.

2) fн төменгі жиілікте жұмыс істейді; аралық жиілік қабылданатын жиілік сигналынан төмен болатындықтан үлкен күшейту коэффициентіне ейе; резонанстық сипаттамасы тікбұрыштылау болып келетін жүктеме ретінде сүзгілер қолданылатындықтан таңдамалылығы өте жақсы

3) fпр (аралық) тұрақты жиілікте жұмыс істейді; аралық жиілік қабылданатын жиілік сигналынан төмен болатындықтан аз күшейту коэффициентіне ейе; резонанстық сипаттамасы тікбұрыштылау болып келетін жүктеме ретінде сүзгілер қолданылатындықтан таңдамалылығы өте жақсы

4)  fпр (аралық) тұрақты жиілікте жұмыс істейді; аралық жиілік қабылданатын жиілік сигналынан жоғары болатындықтан үлкен күшейту коэффициентіне ейе; резонанстық сипаттамасы тікбұрыштылау болып келетін жүктеме ретінде сүзгілер қолданылатындықтан таңдамалылығы өте жақсы

№111 Аралық жиілік күшейткіштері (АРЖ) өткізу жолағының ені бойынша қандай класстарға бөлінеді?

1) Тар және кең жолақты

2) Тар және  жолақты

3) Кең жолақты және  жолақты

4)  Тар жолақты және гармоникалық

№112 Тар жолақты АРЖ –нің  қолданылатын жерлері

1) Өткізу жолағы 4 тен 12 Гц аралығында болатын тарату радиоқабылдағыштарында.

2) Өткізу жолағы 2 тен 12 Гц аралығында болатын тарату қабылдағыштарында

3) Өткізу жолағы 3 тен 12 Гц аралығында болатын тарату радиоқабылдағыштарында

4)  Өткізу жолағы 1 тен 12 Гц аралығында болатын тарату радиоқабылдағыштарында

№113 Кең жолақты күшейткіштер негізінен қай жерлерде қолданылады?

1) Өткізу жолағы 100 ден 3 МГц аралығында болатын телевизиялық жүйелерде.

2) Өткізу жолағы 10 нан 3 МГц аралығында болатын телевизиялық жүйелерде

3) Өткізу жолағы 20 дан 3 МГц аралығында болатын телевизиялық жүйелерде

4)  Өткізу жолағы 30 дан 3 МГц аралығында болатын телевизиялық жүйелерде

№114 Амплитудалық сипаттамасы бойынша АЖК қалай ажыратылады?

1) Сызықтық және функционалдық АЖК

2) Бейсызықтық және функционалдық АЖК

3) Сызықтық және резонанстық АЖК

4)  Сызықтық және гетеродиндық АЖК

№115 Таратылған селекциялы АЖК -де каскадтар қолданылады

1) Бір контурлы реттелген және өзара бейреттелген және екі контурлы LC- каскадтары.

2) Екі контурлы реттелген және өзара бейреттелген және екі контурлы LC- каскадтары

3) Үш контурлы реттелген және өзара бейреттелген және екі контурлы LC- каскадтары

4)  Бір контурлы реттелген және өзара бейреттелген және екі контурлы LR- каскадтары

№116 Шоғырланған таңдамалылығы бар АЖК- ің ерекшклігі бар

1) Күшейт функциясымен көрші арна бойынша таңдамалылықтың шектелуі.

2) Әлсірету функциясымен көрші арна бойынша таңдамалылықтың шектелуі

3) Күшейту функциясымен байланыс арнасы бойынша таңдамалылықтың шектелуі

4)  Күшейту функциясымен бөгеуілдер бойынша таңдамалылықтың шектелуі

№117 Шоғырланған селекциялы сүзгі  қалай қосылады?

1) Тікелей смесительден кейін немесе бірінші күшейту каскадтарының бірінен кейін.

2) Тікелей УВЧ дан кейін немесе бірінші күшейту каскадтарының бірінен кейін

3) Тікелей гетеродиннен кейін немесе бірінші күшейту каскадтарының бірінен кейін

4)  Тікелей смесительден кейін немесе күшейтудің екінші каскадынан кейін

№118 АЖК-нің орындайтын  функциялары

1) Көрші арна бойынша жиіліктік таңдамалылықты және қабылдайтын пайдалы сигналды күшейтуді қамтамасыз ету.

2) Көрші арна бойынша бөгеуілдік  таңдамалылықты және пайдалы сигналды күшейтуді қамтамасыз ету

3) Көрші арна бойынша кең жолақты арна жиілігінің таңдамалылығын және қабылдайтын пайдалы сигналды күшейтуді қамтамасыз ету

4)  Көрші арна бойынша жиіліктік таңдамалылықты және қабылдайтын пайдалы сигналды әлсіретуді қамтамасыз ету

№119 Күшейткіш прибор не үшін қызмет етеді?

1) Қорек көзі энергиясының кіріс сигналы параметрінің өзгеру заңы бойынша жүктемеге баруын реттеу үшін қызмет етеді.

2) Қорек көзі энергиясының жүктемеге баруын күшейту үшін қызмет етеді

3) Қорек көзі энергиясының кіріс сигналы параметрінің өзгеру заңы бойынша жүктемеге баруын келістіру үшін қызмет етеді

4)  Қорек көзі энергиясының кіріс сигналы параметрінің өзгеру заңы бойынша жүктемеге баруын тұрақты ету үшін қызмет етеді

№120 Күшейткіш приборды таңдау неге тәуелді болады?

1) Кіріс сигналдың параметріне байланысты

2) Шығыс сигналдың параметріне байланысты

3) Күшейтілген сигналдың параметріне байланысты

4)  Аралық жиіліктің параметріне байланысты

№121 Каскадаралық тізбек не үшін қызмет етеді?

1) Күшейткіш прибордан сигнал энергиясын жүктемеге беру үшін қызмет етеді, қажетті өткізу жолағын, таңдамалылықты және күшейткіш прибордың шығыс өткізгіштігін жүктеменің кіріс өткізгіштігімен келістіруді қамтамасыз ету үшін.

2) Күшейткіш прибордан сигнал энергиясын АЖК беру үшін қызмет етеді, таңдамалылықты және күшейткіш прибордың шығыс өткізгіштігін қамтамасыз ету

3) Сигнал энергиясын АЖК дан УНЧ ға беру үшін қызмет етеді

4)  Сигнал энергиясын УП дан детекторға беру үшін қызмет етеді

№122 Таңдамалылық тізбегі не үшін қызмет етеді?

1) Қажетті таңдамалылықпен өткізу жолағын  қамтамасыз ету үшін қызмет етеді.

2) Қажетті күшейтумен өткізу жолағын  қамтамасыз ету үшін қызмет етеді

3) Қажетті қуатпен өткізу жолағын  қамтамасыз ету үшін қызмет етеді

4)  Қажетті таңдамалылықпен жиілік жолағын  қамтамасыз ету үшін қызмет етеді

№123 Супергетеродинді қабылдау әдісі тікелей қабылдау радиоқабылдағышынан қандай айырмашылығы бар?

1) Жиілік түрлендіргішімен

2) Төменгі жиілік күшейткішімен

3) Жоғары жиілік күшейткішімен

4)  Күшейтуді түрлендірумен

№124 Жиілікті түрлендіргіш неден тұрады ?

1) Смеситель және гетеродиннен

2) Смеситель және УПЧ

3) УПЧ және гетеродиннен

4)  Смесителя және детектордан

№125 Гетеродин деген не?

1) Fг  жиілігін өндіретін аз қуатты генератор

2) Fг  жиілігін өндіретін аз қуатты стабилизатор

3) Fс жиілігін өндіретін аз қуатты генератор

4)  Fг жиілігін өндіретін аз қуатты смеситель

№126 Түрлендіргіш не үшін тағайындалған?

1) Модуляция заңын сақтай отыратын радиосигнал жиілігінің түрленуін басқа аралық жиілікке түрлендіру.

2) Модуляция заңын сақтай отыратын радиосигнал жиілігін басқа аралық жиілікке беру

3) Модуляция заңын сақтай отыратын радиосигнал жиілігін  басқа аралық жиілікке тежеу

4)  Модуляция заңын сақтай отыратын радиосигнал жиілігін түрленуін басқа аралық жиілікке түрлендіру

№127 Аралық жиіліктің күшейткіші деген не?

1) Сигналды аралық жиілікте күшейтетін күшейткіш

2) Сигналды төменгі жиілікте күшейтетін күшейткіш

3) Сигналды жоғары жиілікте күшейтетін күшейткіш

4)  Сигналды орта жиілікте күшейтетін күшейткіш

№128 Радиожиілік трактісі деген не?

1) Бұл аралық жиілікпен төменгі жиіліктің сәйкесті күшейтілуі жүретін радиоқабылдағыштың бөлігі.

2) Бұл аралық жиілікпен жоғары жиіліктің сәйкесті күшейтілуі жүретін радиоқабылдағыштың бөлігі

3) Бұл жоғары жиілікпен төменгі жиіліктің сәйкесті күшейтілуі жүретін радиоқабылдағыштың бөлігі

4)  Бұл жиіліктің детектірленуі жүретін радиоқабылдағыштың бөлігі

№129 Супергетеродинді қабылдау әдісіндегі кемшілік неде?

1) Қабылдаудың жанама арналары

2) Қабылдаудың айналы арналары

3) Қабылдаудың жиіліктік арналары

4)  Қабылдаудың модуляциялық арналары

№130 Жиілік түрлендіргіш қандай жиілік өндіреді?

1) 465 кГц

2) 400 кГц

3) 500 кГц

4)  625 кГц

№131 Біріктірілген гетеродинді жиілік түрлендіргіш сұлбасында қандай кемшілік бар?

1) Гетеродин мен жиілік түрлендіргіш үшін оптимальді жұмыс режимін бір мезгілде қамтамасыз етудің қиындығы, жұмыстың төменгі тұрақтылығы, реттеудің қиындығы, бейсызықтық бұрмаланудың  жоғары деңгейі.

2) Гетеродин мен жиілік түрлендіргіш үшін детекторлы жұмыс режимін бір мезгілде қамтамасыз етудің қиындығы, жұмыстың төменгі тұрақтылығы, реттеудің қиындығы, бейсызықтық бұрмаланудың  жоғары деңгейі

3) Смеситель мен жиілік түрлендіргіш үшін детекторлы жұмыс режимін бір мезгілде қамтамасыз етудің қиындығы, жұмыстың төменгі тұрақтылығы, реттеудің қиындығы, бейсызықтық бұрмаланудың  жоғары деңгейі

4)  Гетеродин мен жиілік түрлендіргіш үшін детекторлы жұмыс режимін бір мезгілде қамтамасыз етудің қиындығы, жұмыстың төменгі тұрақтылығы, реттеудің қиындығы, сызықтық бұрмаланудың  жоғары деңгейі

№132 Қандай қабылдағыштарда біріктірілген гетеродинді жиілік түрлендіргіш қолданылады?

1) Бұл сұлба ұзын және орта толқынды қарапайым қабылдағыштарда қолданылады.

2) Бұл сұлба УКВ және КВ толқынды қарапайым қабылдағыштарда қолданылады

3) Бұл сұлба ұзын және орта толқынды  супергетеродинді қабылдағыштарда қолданылады

4)  Бұл сұлба ұзын және орта толқынды детекторлы қабылдағыштарда қолданылады

№133 Қарапайым диодты түрлендіргіштерде қанша диод қолданылады?

1) Бір диод

2) Екі диод

3) Үш диод

4)  Төрт диод

№134 Күрделі диодты түрлендіргіштерде қанша диод қолданылады?

1) Екі диод

2) Бір диод

3) Үш диод

4)  Төрт диод

№135 Аралық жиілік күшейткіші қай жерде орналасады?

1) Жиілік түрлендіргішпен детектор арасында орналасады

2) УВЧ және ПЧ арасында орналасады

3) Детектор және УНЧ арасында орналасады

4)  УНЧ және детектором арасында орналасады

№136 Жиілік детекторы қай жерде орналасады?

1) УПЧ және УНЧ арасында

2) УВЧ және УПЧ арасында

3) УНЧ және ойнату құрылғысы арасында

4)  Смеситель жәнегетеродин арасында

№137 Төменгі жиілік қай жиілік диапазонында жұмыс істейді?

1) 30-300кГц

2) 30-400кГц

3) 50-500кГц

4)  30-250кГц

№138 Төменгі жиілік қай толқын диапазонында жұмыс істейді?

1) Километрлі

2) Сантиметрлі

3) Дециметрлі

4)  Метрлі

№139 Орта жиілік қай толқын диапазонында жұмыс істейді?

1) Гектаметрлі

2) Сантиметрлі

3) Дециметрлі

4)  Метрлі

№140 Жоғары жиілік қай толқын диапазонында жұмыс істейді?

1) Декаметрлі

2) Гектаметлі

3) Сантиметрлі

4)  Дециметрлі

№141 Ультра жоғары жиілік қай жиілік диапазонында жұмыс істейді?

1) 0,3-3ГГц

2) 0,3-3МГц

3) 0,3-3КГц

4)  0,3-3Гц

№142 Детектирлеу деген не?

1) Радиосигналды модуляциялауға сәйкесті электрлік сигналға түрлендіру.

2) Радиосигналды модуляциялауға сәйкесті жиілікке түрлендіру

3) Электрлік сигналды модуляциялауға сәйкесті радиосигналға түрлендіру

4)  Радиосигналды аралық жиілікке сәйкесті электрлік сигналға түрлендіру

№143 Детектирлеу үшін детектор кірісіне қандай сигнал беріледі?

1) Бөгеуілден бос белгілі бір шамадағы сигнал

2) Бөгеуілден бос жоғары жиілік сигналы

3) Бөгеуілден бос орта жиілік сигналы

4)  Бөгеуілден бос қабылдау сигналы

№144 Радиоқабылдау құрылғысы жүйенің қай бөлігі болып табылады?

1) Толқын энергиясын пайдаланатын хабар тарату жүйесінің бөлігі.

2) Радиотолқын энергиясын пайдаланатын хабар тарату жүйесінің бөлігі

3) Радиотолқын энергиясын пайдаланатын жиілік тарату жүйесінің бөлігі

4)  Кернеу энергиясын пайдаланатын хабар тарату жүйесінің бөлігі

№145 АРУ (КАР) жүйесінде қандай жұмыс режимі болады?

1) Cтатикалық және динамикалық жұмыс режимі

2) Cтатикалық және дифференциалдық  жұмыс режимі

3) Интеграциялайтын динамикалық жұмыс режимі

4)  Cтатикалық және параметрлік жұмыс режимі

№146 РҚҚ ның динамикалық жұмыс режимі қалай жұмыс істейді?

1) Динамикалық жұмыс режимі АРУ жүйесінің инерциялылығымен байланысты және ол сигнал қабылдауда амплитуданың тез өзгеруіне орын алдырады.

2) Динамикалық жұмыс режимі АРУ жүйесінің таңдамалылығымен байланысты және ол сигнал қабылдауда амплитуданың тез өзгеруіне орын алдырады

3) Динамикалық жұмыс режимі АРУ жүйесінің инерциялылығымен байланысты және ол сигнал қабылдауда амплитуданың өзгермеуіне орын алдырады

4)  Динамикалық жұмыс режимі АРУ жүйесінің амплитудасымен байланысты және ол сигнал қабылдауда амплитуданың тез өзгеруіне орын алдырады

№147 АРУ (КАР) дің статикалық режимі қалай жұмыс істейді?

1) АРУ жүйесінің инерциялық қсиеті байқалады, жүйе параметрлері орнықтырылған режиінмде бағаланады.

2) АРУ жүйесінің инерциялық қсиеті байқалмайды, жүйе параметрлері орнықтырылған режимінде бағаланады

3) АРУ жүйесінің инерциялық қсиеті байқалмайды, жүйе параметрлері орнықтырылмаған режимінде бағаланады

4)  АРУ жүйесінің инерциялық қсиеті байқалмайды, жүйе параметрлері күшейту режимінде бағаланады

№148 Жүйенің жұмыс режиміне сәйкесті АРУ (КАР)  қандай сипаттамаларға бөлінеді?

1) Статическалық және динамикалық сипаттамалары

2) Дифференциалдық және динамикалық сипаттамалары

3) Статикалық және дифференцилдық сипаттамалары

4)  Селективтік және динамикалық сипаттамалары

№149 АРУ (КАР)  дің реттеу сипаттамасы қалай аталады?

1) Реттелу сипаттамасы деп АРУ тізбегінің басқару сигналынан күшейту коэффициентіне тәуелділігін айтады.

2) Реттелу сипаттамасы деп АРУ тізбегінің басқару сигналынан сигнал коэффициентінің тәуелділігін айтады

3) Реттелу сипаттамасы деп АРУ тізбегінің тарату сигналынан түрлендіру  коэффициентінің тәуелділігін айтады

4)  Реттелу сипаттамасы деп АРУ тізбегінің басқару сигналының күшейту коэффициентінің тәуелділігін айтады Реттелу сипаттамасы деп АРУ тізбегінің тарату сигналының күшейту коэффициентінің тәуелділігін айтады

№150 АРУ (КАР)  динамикалық параметрлерімен сипаттамаларына не қатысты болады?

1) Бұған алдымен τАРУ күшейтуді автоматы реттеу жүйесі тізбегінің уақыт тұрақтылығы жатады.

2) Бұған алдымен τАРУ күшейтуді автоматы реттеу жүйесі тізбегінің уақыт тұрақсыздығы жатады

3) Бұған алдымен τАРУ күшейтуді автоматы реттеу жүйесі тізбегінің күшейту деңгейі жатады

4)  Бұған алдымен τАРУ күшейтуді автоматы реттеу жүйесі тізбегінің жиілік тұрақтылығы

№151 Кіріс құрылғылар қалай бөлінеді?

1) Сыртқы сыйымдылықты және ішкісыйымдылықты байланыспен.

2) Толық сыймдылықты және ішкі сыймдылықты байланыспен

3) Сыртқы сыймдылықты және аралық сыймдылықты сыймдылықты байланыспен

4)  Бөтен сыймдылықты және ішкі сыймдылықты байланыспен

№152 Сыйымдылықты байланысты кіріс құрылғылардың кіріс контурлары қалай қосылады?

1) Кіріс контур антенна тізбегіне тізбектей қосылады

2) Кіріс контур антенна тізбегіне параллель қосылады

3) Кіріс контур антенна тізбегіне аралас қосылады

4)  Кіріс контур УВЧ тізбегіне тізбектей қосылады

№153 Антеннада жүретін радиожиіліктің тоғы нені қоздырады?

1) Кіріс контур

2) Шығыс контур

3) Өтпелі контур

4)  Күрделі контур

№154 Магнитті антенналы сұлбаның кемшілігі неде?

1) Сигнал деңгейінің диапазонның басынан соңына дейін ылғи азайып отыруы.

2) Сигнал деңгейінің диапазонның басынан соңына дейін ылғи көбейіп отыруы

3) Сигнал деңгейінің диапазонның басынан соңына дейін ылғи жылдамдатып отыруы

4)  Сигнал деңгейінің диапазонның басынан соңына дейін ылғи әлсіреп отыруы

№155 Магнитті антеннаның қандай артықшылықтары бар?

1) Аз өлшемі мен салмағы, сигналдың кеңістіктік таңдамалылығы, бөгеуілге үлкен тұрақтылық, металлоконструкцияға жақын жерде сигналды қабылдау қабілеттілігі.

2) Аз өлшемі мен салмағы, сигналдың кеңістіктік сезімталдығы, бөгеуілге үлкен тұрақтылық, металлоконструкцияға жақын жерде сигналды қабылдау қабілеттілігі

3) Аз өлшемі мен салмағы, сигналдың кеңістіктік таңдамалылығы, үлкен сезімталдық, металлоконструкцияға жақын жерде сигналды қабылдау қабілеттілігі

4)  Аз өлшемі мен салмағы, сигналдың кеңістіктік таңдамалылығы, бөгеуілге үлкен тұрақтылық, металлға жақын жерде сигналды қабылдамау қабілеттілігі

№156 Радиожиілік (РЖК) күшейткіші деп нені айтады?

1) Спектрдің өзгеруінсіз өзінің жеке жиілігінде қабылданатын сигналдарды күшейтуді жүзеге асыратын РҚҚ каскады.

2) Спектрдің өзгертіп өзінің жеке жиілігінде қабылданатын сигналдарды күшейтуді жүзеге асыратын РҚҚ каскады

3) Спектрдің өзгеруінсіз олпрдың жанама жиіліктерінде қабылданатын сигналдарды күшейтуді жүзеге асыратын РҚҚ каскады

4)  Спектрдің өзгеруінсіз өзінің жеке жиілігінде кернеуді күшейтуді жүзеге асыратын РҚҚ каскады

№157 Радиожиілік күшейткішінің функциясы?

1) Сигналды қуаты бойынша күшейтуді, тиімді жиіліктік таңдамалылықты, тікелей және айналы арналардың таңдамалылығын, антенна тізбегіне гетеродин жиілігінің өтіп кетуінен сақтауды қамтамасыз етеді.

2) Сигналды жиілігі бойынша күшейтуді, тиімді жиіліктік таңдамалылықты, тікелей және айналы арналардың таңдамалылығын, антенна тізбегіне гетеродин жиілігінің өтіп кетуінен сақтауды қамтамасыз етеді

3) Сигналды қуаты бойынша күшейтуді, тиімді жиіліктік модуляцияны, тікелей және айналы арналардың таңдамалылығын, антенна тізбегіне гетеродин жиілігінің өтіп кетуінен сақтауды қамтамасыз етеді

4)  Сигналды кернеуі бойынша күшейтуді, тиімді жиіліктік таңдамалылықты, тікелей және айналы арналардың таңдамалылығын, антенна тізбегіне гетеродин жиілігінің өтіп кетуінен сақтауды қамтамасыз етеді

№158 Гетеродин жиілігінің антенна тізбегіне кіріп кеткен жағдайда не болады?

1) РҚҚ аз қуатты таратқыш ретінде жұмыс істеп жақын орналасқан РҚҚ ға бөгеуіл тудырады.

2) РҚҚ қуатты таратқыш ретінде жұмыс істеп жақын орналасқан РҚҚ ға бөгеуіл тудырады

3) РҚҚ аз қуатты генератор ретінде жұмыс істеп жақын орналасқан РҚҚ ға бөгеуіл тудырады

4)  РҚҚ аз қуатты таратқыш ретінде жұмыс істеп РҚҚ ның өзіне бөгеуіл тудырады

№159 Радиожиілік күшейткіші қай жерде орналасады?

1) Шығыс тізбегінен кейін орналасып РҚҚ ның бірінші каскады болып есептеледі

2) Шығыс тізбегінен кейін орналасып РҚҚ ның екінші каскады болып есептеледі

3) Кіріс тізбегінен кейін орналасып РҚҚ ның бірінші каскады болып есептеледі

4)  Шығыс тізбегінен кейін орналасып РҚҚ ның негізгі каскады болып есептеледі

№160 Радиожиілік күшейткіші кіріс сигналының қандай амплитудасында жұмыс істейді?

1) УРЧ кіріс сигналдың аз амплитудасында жұмыс істейді

2) УРЧ кіріс сигналдың үлкен амплитудасында жұмыс істейді

3) УРЧ кіріс сигналдың орта амплитудасында жұмыс істейді

4)  УРЧ кіріс сигналдың өте жоғары амплитудасында жұмыс істейді

№161 Қуаты бойынша күшейту коэффициенті деген не?

1) Қабылданатын жиіліктің пайдалы сигналының қуаты Кр=Рвых/Рвх. осы сигналдың жүктемедегі қуатына қатынасы.

2) Қабылданатын жиіліктің пайдалы сигналының деңгейінің Кр=Р/Рвх осы сигналдың жүктемедегі қуатына қатынасы

3) Қабылданатын жиіліктің пайдалы сигналының қуаты Кр=Рвых/Рвх. осы сигналдың жүктемедегі кернеуіне Кр=Рвых/Uвх.қатынасы

4)  Қабылданатын жиіліктің пайдалы сигналының кернеуі Кр=Uвых/Рвх. осы сигналдың жүктемедегі қуатына қатынасы

№162 Шуыл коэффициенті деген не?

1) Сигналдың орта қуатының шудың орта қуатына қатынасы Ш=Рвх ср/Рш ср.

2) Сигналдың толық қуатының шудың орта қуатына қатынасы Ш=Рвх пл/Рш ср

3) Сигналдың орта қуатының шудың толық қуатына қатынасы Ш=Рвх ср/Рш пл

4)  Сигналдың максимал қуатының шудың орта қуатына қатынасы Ш=Рвх макс/Рш ср

№163 Сигналдың амплитудалық–жиіліктік бұрмалануы немен анықталады?

1) Резонанстық сипаттама формасымен

2) Амплитудалық сипаттама формасымен

3) Жиіліктік сипаттама формасымен

4)  Фазалық сипаттама формасымен

№164 Фаза-жиіліктік бұрмалану деген не?

1) Фаза-жиіліктік сипаттаманың бейсызықтық салдары

2) Фаза-жиіліктік сипаттаманың сызықтық салдары

3) Фаза-жиіліктік сипаттаманың кернеулілігінің салдары

4)  Фаза-жиіліктік сипаттаманың біркелкі еместігі салдары

№165 Бейсызықтық бұрмалану немен анықталады?

1) Амплитудалық сипаттаманың жұмыс бөлігінің бейсызықтығымен және ол сигналдың амплитудасы кіші болған сайын және амплитуда сипаттамасы түзу сызықты болған сайын кіші болады.

2) Жиіліктік сипаттаманың жұмыс бөлігінің бейсызықтығымен және ол сигналдың амплитудасы кіші болған сайын және амплитуда сипаттамасы түзу сызықты болған сайын кіші

3) Фазалық сипаттаманың жұмыс бөлігінің бейсызықтығымен және ол сигналдың амплитудасы кіші болған сайын және амплитуда сипаттамасы түзу сызықты болған сайын кіші болады

4)  Біркелкі емес сипаттаманың жұмыс бөлігінің бейсызықтығымен және ол сигналдың амплитудасы кіші болған сайын және амплитуда сипаттамасы түзу сызықты болған сайын кіші болады

№166 Динамикалық диапазон қалай бағаланады?

1) Амплитудалық сипаттама бойынша бағаланады

2) Жиіліктік сипаттама бойынша бағаланады

3) Фазалық сипаттама бойынша бағаланады

4)  ВАС сипаттама бойынша бағаланады

№167 Автоматты кушейтуді реттеу жұмысының нашарлығының себебі неде?

1) Активті элементтің, детектор жүктемесіндегі резисторлардың, конденсаторлармен сүзгілердің істен шығуы.

2) Пассивті элементтің, детектор жүктемесіндегі резисторлардың, конденсаторлармен сүзгілердің істен шығуы

3) Шала өткізгіш элементтің, детектор жүктемесіндегі резисторлардың, конденсаторлармен сүзгілердің істен шығуы

4)  Активті элементтің, УНЧ жүктемесіндегі резисторлардың, конденсаторлармен сүзгілердің істен шығуы

№168 Автоматты күшейтуді реттеу тізбегіндегі конденсатордың істен шығуы не тудырады?

1) Дыбыстың күшті бұрмалануы

2) Түрленудің күшті бұрмалануы

3) Детектірленудің күшті бұрмалануы

4)  Жоғары жиіліктің күшті бұрмалануы

№169 Кідірісті автоматты күшейтуді реттеуде элементтердің істен шығыуы не тудырады?

1) Жоғары жиілікті ысқырығы ретінде пайда болатын реттелетін каскадтардың өздік қозуы

2) Жоғары жиілікті ысқырығы ретінде пайда болатын реттелмейтін каскадтардың өздік қозуы

3) Жоғары тербеліс ысқырығы ретінде пайда болатын реттелетін каскадтардың өздік қозуы

4)  Төменгі жиілікті ысқырығы ретінде пайда болатын реттелетін каскадтардың өздік

№170 Автоматты күшейтуді реттеу жүйесінің әсерін тексеруде не анықталады?

1) Сигнал шамасының кірісте өзгеруіне байланысты қабылдағыштың шығысында кернеудің өзгеруі

2) Сигнал шамасының кірісте өзгеруіне байланысты қабылдағыштың кірісінде кернеудің өзгеруі

3) Сигнал шамасының шығысында өзгеруіне байланысты қабылдағыштың шығысында кернеудің өзгеруі

4)  Сигнал шамасының кірісте өзгеруіне байланысты қабылдағыштың шығысында сигналдың өзгеруі

№171 Қабылдағыштың кірісіне генератордан баламалы антенна арқылы қандай кернеу беріледі?

1) 100мВ  модуляция коэффициентімен 30%

2) 110мВ модуляция коэффициентімен 30%

3) 100мВ модуляция коэффициентімен 50%

4)  110мВ модуляция коэффициентімен 60%

№172 Радиоқабылдау құрылғыларында күшейтуді автоматы реттеу жүйесінде не қолданылады?

1) Сигнал жоқ кезде қабылдағыш трактісінде күшейтуді төмендететі шуылды басу

2) Сигнал жоқ кезде қабылдағыш трактісінде күшейтуді жоғарылататын шуылды басу

3) Сигнал бар кезде қабылдағыш трактісінде күшейтуді төмендететін шуылды басу

4)  Сигнал жоқ кезде қабылдағыш трактісінде күшейтуді тұрақтандыратын шуылды басу

№173 Күшейтуді автоматы реттеу жүйесінде төменгі жиілік сүзгілері не үшін қолданылады?

1) Аралық жиілік кернеуін және модуляция жиіліктерімен сигнал құрамдарын сүзу үшін

2) Аралық жиілік кернеуін тұрақтандыру және модуляция жиіліктерімен сигнал құрамдарын сүзу үшін

3) Жоғары жиілік кернеуін және модуляция жиіліктерімен сигнал құрамдарын сүзу үшін және

4)  Төменгі жиілік кернеуін және модуляция жиіліктерімен сигнал құрамдарын сүзу үшін

№174 Күшейтуді автоматы реттеу нені жояды?

1) Аралық жиілік бойынша кері байланыс және реттелетін күшейткіште сигналдың демодуляциясы

2) Жоғары жиілік бойынша кері байланыс және реттелетін күшейткіште сигналдың демодуляциясы

3) Төменгі жиілік бойынша кері байланыс және реттелетін күшейткіште сигналдың демодуляциясы

4)  Аралық жиілік бойынша кері байланыс және реттелетін күшейткіште сигналдың модуляциясы

№175 Күшейтуді автоматы реттеу жүйесінде реттелуші күшейткіш деп нені айтады?

1) Реттелу тізбегімен қамтылған қабылдағыштың сызықтық бөлік каскадтарын айтады

2) Реттелу тізбегімен қамтылған қабылдағыштың бейсызықтық бөлік каскадтарын айтады

3) Күшейту тізбегімен қамтылған қабылдағыштың сызықтық бөлік каскадтарын айтады

4)  Модуляция тізбегімен қамтылған қабылдағыштың сызықтық бөлік каскадтарын айтады

№176 В состав регулируемого усилителя могут входить какие каскады?

1) Ылғи күшейтілетін каскадтар және тарату коэффициенті реттелетін каскадаралық байланыс элементтері

2) Ылғи орын түрлендірілетін каскадтар және тарату коэффициенті реттелетін каскадаралық байланыс элементтері

3) Ылғи орын ауыстыратын каскадтар және тарату коэффициенті реттелетін каскадаралық байланыс элементтері

4)  Тұрақты кернеулі каскадтар және тарату коэффициенті реттелетін каскадаралық байланыс элементтері

№177 Күшейтуді автоматы реттеудің күшейтілген жүйесі неге мүмкіндік береді?

1) Шығыс сигналының өзгеру ауқымын едәуір тарылту

2) Кіріс сигналының өзгеру ауқымын едәуір қысу

3) Шығыс сигналының өзгеру ауқымын едәуір кеңейту

4)  Шығыс сигналының өзгеру ауқымын едәуір орын ауыстыру

№178 Супергетеродинді қабылдағышта детектор қай каскадтан кейін тұрады?

1) УПЧ соңғы каскадынан кейін

2) УПЧ бірінші каскадынан кейін

3) УНЧ соңғы каскадынан кейін

4)  УВЧ соңғы каскадынан кейін

№179 Тікелей күшейту қабылдағышында детектор қай каскадтан кейін тұрады?

1) УРЧ дан кейінгі соңғы каскадта

2) УПЧ дан кейінгі соңғы каскадта

3) УНЧ дан кейінгі соңғы каскадта

4)  УРЧ ның бірінші каскадынан кейін

№180 Қабылдағыштардың детекторлы каскадтарында қандай элементтер қолданылады?

1) Ереже бойынша диодтар қолданылады

2) Ереже бойынша транзисторлар қолданылады

3) Ереже бойынша резисторлар қолданылады

4)  Ереже бойынша катушкалар қолданылады

№181 Диодты детекторлардың жүктемесі ретінде не қызмет етеді?

1) Төменгі жиіліктің кернеуді бөлу конденсаторы арқылы УЗЧ апарылатын активті кедергі және конденсатордан тұратын параллель тізбек

2) Төменгі жиіліктің кернеуді бөлу конденсаторы арқылы УЗЧ апарылатын пассивті кедергі және конденсатордан тұратын параллель тізбек

3) Төменгі жиіліктің кернеуді бөлу конденсаторы арқылы УЗЧ апарылатын активті кедергі және диодтан тұратын параллель тізбек

4)  Жоғары жиіліктің кернеуді бөлу конденсаторы арқылы УЗЧ апарылатын активті кедергі және конденсатордан тұратын параллель

№182 Детектор шығысы немен жалғанады?

1) Арнайы дроссель сүзгі арқылы УЗЧ кірісімен

2) Арнайы дроссель сүзгі арқылы УВЧ кірісімен

3) Арнайы дроссель сүзгі арқылы УПЧ кірісімен

4)  Арнайы конденсатор сүзгі арқылы УЗЧ кірісімен

№183 Интегралды микросұлбаларда орындалған амплитудалы детекторларда детектірлеудің қандай әдісі қолданылады?

1) Детектірлеудің екі негізгі әдісі қолданылады: сигналды диодтар арқылы детектірлеу және транзисторларда, ФАПЧ құрылғысын қолданып сигналдарды синхронды детекірлеу

2) Детектірлеудің екі негізгі әдісі қолданылады: сигналды резисторлар арқылы детектірлеу және транзисторларда, ФАПЧ құрылғысын қолданып сигналдарды синхронды детекірлеу

3) Детектірлеудің екі негізгі әдісі қолданылады: сигналды диодтар арқылы детектірлеу және резистоларда, ФАПЧ құрылғысын қолданып сигналдарды синхронды детекірлеу

4)  Детектірлеудің екі негізгі әдісі қолданылады: сигналды диодтар арқылы детектірлеу және дроссельде, ФАПЧ құрылғысын қолданып сигналдарды синхронды детекірлеу

№184  Бұл қандай сұлба?

1) Тізбектей жалғанған диодты амплитудалы детектордың сұлбасы

2) Параллель диодты амплитудалы детектордың сұлбасы

3) Схема последовательного диодного фазового детектора

4)  Тізбектей жалғанған диодты жиіліктік детектордың сұлбасы

№185 Бұл қандай сұлба?

1) Параллель диодты амплитудалы детектордың сұлбасы

2) Тізбектелген диодты амплитудалық детектордың сұлбасы

3) Параллель резистивті амплитудалы детектордың сұлбасы

4)  Параллель диодты фазалық детектордың сұлбасы

№186 Бұл қандай сұлба?

1) Стокты амплитудалық детектор

2) Базалық амплитудалық детектор

3) Истокты амплитудалы детектор

4)  Затворлы амплитудалы детектор

№187 АМ-сигналдарын қабылдауда қандай детекторлар қолданылады?

1) Транзисторда орындалған детекторлар жиі қолданылады

2) Диодтарда орындалған детекторлар жиі қолданылады

3) Шамдарда орындалған детекторлар жиі қолданылады

4)  Резисторларда орындалған детекторлар жиі қолданылады

№188 Транзисторды детекторы қандай мүмкіндік береді?

1) Детектордан кейінгі ақпаратты өңдеуді оңтайландыратын таратудың салыстырмалы үлкен коэффициентін алу

2) Детектордан кейінгі ақпаратты өңдеуді оңтайландыратын таратудың салыстырмалы кіші коэффициентін алу

3) Детектордан кейінгі ақпаратты өңдеуді оңтайландыратын таратудың салыстырмалы үлкен қуатын алу

4)  Детектордан кейінгі ақпаратты өңдеуді оңтайландыратын таратудың салыстырмалы үлкен кернеуін алу

№189 Амплитудалы детекторлар не үшін тағайындалған?

1) Жоғары жиіліктің бастапқы модуляцияланған сигналын берілетін хабардың сәйкесті кернеуіне  түрлендіру

2) Жоғары жиіліктің бастапқы амплитудалық сигналын берілетін хабардың сәйкесті кернеуіне  түрлендіру

3) Жоғары жиіліктің бастапқы фазалық сигналын берілетін хабардың сәйкесті кернеуіне  түрлендіру

4)  Жоғары жиіліктің бастапқы жиіліктік сигналын берілетін хабардың сәйкесті кернеуіне  түрлендіру

№190 Бұл қандай сұлба?

1) Индуктивті кері байланысты гетеродин сұлбасы

2) Индуктивті кері байланысты смеситель сұлбасы

3) Трансформатолы кері байланысты гетеродин сұлбасы

4)  Сыйымдылықты кері байланысты гетеродин сұлбасы

№191 Қарапайым гетеродиндер нені ұсынады?

1) Транзисторда орындалған біркаскадты автогенераторлар немесе басқа элетронды приборларда орындалған

2) Транзисторда орындалған біркаскадты генераторлар немесе басқа элетронды приборларда орындалған

3) Транзисторда орындалған екікаскадты автогенераторлар немесе басқа элетронды приборларда орындалған

4)  Диодтарда орындалған біркаскадты автогенераторлар немесе басқа элетронды приборларда орындалған

№192 Гетеродиннің негізгі жұмысы не?

1) Жиіліктің жоғары тұрақтылығын қамтамасыз ету

2) Кернеудің жоғары тұрақтылығын қамтамасыз ету

3) Тоқтың жоғары тұрақтылығын қамтамасыз ету

4)  Модуляцияланған сигналдың жоғары тұрақтылығын қамтамасыз ету

№193 Гетеродин жиілігінің тұрақсыздығы нені көрсетеді?

1) Радиоқабылдағыш параметрлеріне едәуір әсері

2) Аралық жиілік параметрлеріне едәуір әсері

3) Радиожиілік параметрлеріне едәуір әсері

4)  УВЧ параметрлеріне едәуір әсері

№194 Супергетеродинді қабылдағыштарда жиілікті түрлендіру үшін түрлендіргіш прибордың кірісіне не беру керек?

1) Жоғары жиіліктің көмекші кернеуі

2) Жоғары жиіліктің көмекші тоғы

3) Төменгі жиіліктің көмекші кернеуі

4)  Жоғары жиіліктің көмекші кедергісі

№195  Бұл қандай радиоқабылдағыштың сұлбасы?

1) детекторлы радиоқабылдағыш

2) Тікелей күшейту радиоқабылдағышы

3) Супергетеродин радиоқабылдағыш

4)  Тарату радиоқабылдағышы

№196 Бұл қандай радиоқабылдағыштың сұлбасы?

1) Тікелей күшейту қабылдағышы

2) детекторлы қабылдағыш

3) Супергетеродин радиоқабылдағыш

4)  Тарату радиоқабылдағышы

№197 Бұл қандай сұлба?

1) Жиілік түрлендіргіштіңи құрылымдық сұлбасы

2) Тікелей күшейту қабылдағышының құрылымдық сұлбасы

3) Супергетеродинді радиоқабылдағыштың құрылымдық сұлбасы

4)  Төменгі жиілік күшейткішінің құрылымдық сұлбасы

№198 Бұл қандай сұлба?

1) Индуктивті кері байланысты гетеродин сұлбасы

2) Сыйымдылықты кері байланысты гетеродин сұлбасы

3) Трансформаторлы кері байланысты гетеродин сұлбасы

4)  Индуктивті гетеродин сұлбасы

№199 Бұл қандай сұлба?

1) Стокты амплитудалық детектор

2) Истокты амплитудалық детектор

3) Базалы амплитудалықдетектор

4)  Эмиттерлі амплитудалық детектор

№200     Бұл қандай сұлба?

1) Қатынасты жиілікті  детектор сұлбасы

2) Қатынасты амплитудалы  детектор сұлбасы

3) Қатынасты фазалық  детектор сұлбасы Схема

4)  Қатынасты трансформаторлы детектор сұлбасы

Құрастырған: арнайы пәндер оқытушысы Оспанхан А.Ш.