| «ЖТП» ӘЦК қаралып,мақұлданды Рассмотрен и одобрен ЦМК «ОТД» Хаттама/протокол №5«08»декабры 2020 ж/г. ӘЦК төрағасы /Председатель ЦМК ____________Овчинникова Е.О. | Бекітемін / Утверждаю Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары Зам. директора по УР _____________ Передерий Е.А. «___» ___________ 2020 ж/г |
| --- | --- |

Қашықтан білім беру технологиялары қолданылған

«Көліктің  радиоэлектронды құрал-жабдықтарын техникалық пайдалану» пәнінен емтихандық тест тапсырмалары

Экзаменационные тестовые задания по дисциплине «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования»

с применением дистанционных образовательных технологий.

Мамандық/Специальность: 1310000 – «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования»

Біліктілік/Квалификация: 1310063 – «техник – электроник»

Әзірлеген / Разработал: Писаренко Евгений Михайлович

Курс – 4

Өткізілетін орны/Место проведения: платформа Edupage

| Тапсырма/ Задание № 1 | Техническая эксплуатация автотранспортных средств это… |
| --- | --- |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Вводное занятие. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | комплекс мероприятий, технических воздействий, направленных на организацию и обеспечение безопасной эксплуатации автотранспортных средств |
| B | комплекс мероприятий, технических воздействий (диагностирование, техническое обслуживание, ремонт) |
| C | деятельность, осуществляемая физическими и (или) юридическими лицами на автовокзалах, автостанциях и в пунктах обслуживания пассажиров |
| D | деятельность, осуществляемая физическими и (или) юридическими лицами, связанная с обеспечением автомобильных перевозок пассажиров и багажа |
| E | организация и осуществление перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты с использованием автотранспортных средств и инфраструктуры |
| Тапсырма/ Задание № 2 | Техническим параметром принято считать: |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Вводное занятие. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Параметры входных и выходных сигналов |
| B | Величину, характеристику, функциональную зависимость |
| C | Параметры физических процессов |
| D | Параметры не несущие запаса энергии |
| E | Параметры передаточных и переходных функций |
| Тапсырма/ Задание № 3 | Назначение сглаживающего конденсатора в бортовой сети |
| Тарау/Раздел | Сервис бортовых систем. |
| Тақырыбы/Тема | Диагностика бортовой сети. |
| Деңгейі/Сложность | Средний |
| A | Конденсатор служит для сглаживания импульсов работы форсунок |
| B | Конденсатор служит для сглаживания колебаний напряжения при пуске двигателя от стартера, в момент уменьшения напряжения |
| C | Конденсатор служит для сглаживания колебаний напряжения при включении мощных токовых нагрузок |
| D | Конденсатор служит для питания блока управления при отключенной аккумуляторной батареи |
| E | Конденсатор служит для сглаживания колебаний напряжения на выходе генератора, он необходим для снижения электрических и акустических помех. |
| Тапсырма/ Задание № 4 | Какой из датчиков относится к контактному типу |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Вводное занятие. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | датчик положения коленчатого вала |
| B | датчик давления во впускном колекторе |
| C | датчик положения дроссельной заслонки |
| D | датчик массового расхода воздуха |
| E | датчик давления масла |
| Тапсырма/ Задание № 5 | Каким напряжением питается датчика абсолютного давления |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Вводное занятие. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | 5В |
| B | 9В |
| C | 12В |
| D | 14.4 В |
| E | 3,3 В |
| Тапсырма/ Задание № 6 | Какой из датчиков питается опорным напряжением +5 В и выдает сигнал в пределах от 0,5 до 4,5 В |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Вводное занятие. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Датчик абсолютного давления |
| B | Датчик коленчатого вала |
| C | Датчик распределительного вала |
| D | Датчик кислорода |
| E | Датчик детонации |
| Тапсырма/ Задание № 7 | В каких датчиках применяются полупроводниковые преобразователи давления на кремниевых кристаллах |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Конструкции датчиков давления. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | датчик абсолютного давления во впускном коллекторе |
| B | датчика давления масла |
| C | датчики давления топлива |
| D | датчики давления выхлопных газов |
| E | датчики кислорода |
| Тапсырма/ Задание № 8 | Основное применение стекло волоконных датчиков давления |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Конструкции датчиков давления. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | измерение давления во впускном колекторе |
| B | измерение давления в паров бензина |
| C | измерение давления масла |
| D | измерение давления в цилиндре |
| E | измерение давления выхлопных газов |
| Тапсырма/ Задание № 9 | Какие датчики выполняются на основе линейных дифференциальных трансформаторов |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Конструкции датчиков давления. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Датчики массового расхода воздуха |
| B | Датчики давления во впускном колекторе |
| C | Датчики кислорода |
| D | Датчики давления в цилиндре |
| E | Датчики угла положения дроссельной заслонки |
| Тапсырма/ Задание № 10 | Назначение и способ проверки контактного датчика давления в рулевом гидроприводе |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Конструкции датчиков давления. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | При полном повороте руля, давление в возрастает, контакты датчика замыкаются. Проверка с помощью омметра |
| B | При полном повороте руля, давление уменьшается, контакты датчика замыкаются. Проверка с помощью гидрометра |
| C | При повороте руля, давление изменяется, контакты датчика замыкаются с частотой поворота руля. Проверка с помощью частотомера |
| D | При повороте руля, давление не меняется. Контакты датчика замыкаются. Проверка с помощью амперметра |
| E | Датчик давления в гидроприводе измеряет скорость поворота руля. Проверка частотомером |
| Тапсырма/ Задание № 11 | Во что преобразуется давления на МАР-датчике относительного давления во впускном коллекторе |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Конструкции датчиков давления. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Изменение выходного тока. |
| B | Изменение выходного сопротивления |
| C | Изменение выходного напряжения. |
| D | Стабильное значение. |
| E | Стабильную форму. |
| Тапсырма/ Задание № 12 | Как изменится напряжение на датчике температуры при прогреве двигателя с 20 - 90 °C |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики температуры и влажности. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 1,5 - 14.4 В |
| B | 0,1-0,9В |
| C | 3.5-0,5 В |
| D | 1 - 4.5 В |
| E | 0,5-12 В |
| Тапсырма/ Задание № 13 | Какой эффект лежит в основе термопары |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики температуры и влажности. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | на эффекте Кармана |
| B | на эффекте Максвелла |
| C | на эффекте Холла |
| D | на эффекте Доплера |
| E | на эффекте Зеебека |
| Тапсырма/ Задание № 14 | К каким последствиям приведет постоянный неизменный сигнал 3,8 В с датчика температуры охлаждающей жидкости (соответствует температуре -10 °С) после запуска двигателя |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики температуры и влажности. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Двигатель не заведется из-за не допустимого сигнала датчика |
| B | Блок управления будет подавать обеднённую смесь, из-за достоянной работы на богатой смеси устанавливается код неисправности - низкий уровень сигнала датчика, кислорода - обедненная смесь |
| C | Установится ошибка - высокий уровень датчика температуры |
| D | Блок управления будет подавать обеднённую смесь, Установится ошибка - низкий уровень датчика температуры |
| E | Блок управления постоянно подает в двигатель очень богатую смесь. Из-за постоянной работы на богатой смеси устанавливается код неисправности - высокий уровень сигнала датчика, кислорода - богатая смесь |
| Тапсырма/ Задание № 15 | На каком принципе работают датчкики температуры включения вентилятора |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики температуры и влажности. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Контактные на основе биметалических пластин |
| B | Индуктивный с вращающимся магнитом |
| C | Терморезистор |
| D | Термопары на основе эффекта Зеебека |
| E | Контактные на основе датчика давления охлаждающей жидкости |
| Тапсырма/ Задание № 16 | Какой принцип действия лежит в датчиках массового расхода воздуха |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Тема 1.4 Датчики расхода жидкостей и газов. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | терморезистивный |
| B | термоанемометрический |
| C | оптический-вихревой |
| D | эффект Холла |
| E | индуктивнопотенциометрический |
| Тапсырма/ Задание № 17 | Какое напряжение должен иметь датчик массового расхода воздуха пленочного типа при резком открытие дроссельной заслонки |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики расхода жидкостей и газов. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | 1,5 - 14.4 В |
| B | 0,5-12 В |
| C | 3.5-0,5 В |
| D | 1 - 4.5 В |
| E | 0,1-0,9В |
| Тапсырма/ Задание № 18 | Какой тип и физический принцип заложен в датчике Кармана |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики расхода жидкостей и газов. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | потенциометрический измеритель положения на основе закона Ома |
| B | объемный расходомер воздуха на основе потенциометрического датчика |
| C | измеритель кислорода на основе эффекта Холла |
| D | вихревой расходомер воздуха на основе эффекта Доплера |
| E | измеритель давления воздуха во впускном коллекторе на основе линейных дифференциальных трансформаторов |
| Тапсырма/ Задание № 19 | Какое из утвердение, относящееся к расходомеру воздуха проволочного типа с нагреваемым чувствительным элементом, являющееся Истинным |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики расхода жидкостей и газов. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Электрический ток подается к нагреваемой проволоке для того, чтобы она имела ту же температуру, что и впускаемый воздух. |
| B | Он измеряет массу впускаемого воздуха по изменению величины тока, необходимого для поддержания температуры чувствительного элемента постоянной |
| C | Он измеряет объем впускаемого воздуха по завихрению, которое образует поток воздуха. |
| D | Он управляет величиной тока, изменяя сопротивление внутреннего варистора для поддержания температуры чувствительного элемента постоянной. |
| E | Он измеряет объем воздуха за счет его нагрева |
| Тапсырма/ Задание № 20 | Изменение какого электрического параметра происходит в датчике расхода воздуха вихревого типа и каким прибором можно проверить его |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики расхода жидкостей и газов. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A (дұрыс/верный) | Изменение частоты, проверка датчика с помощью частотомера |
| B | Изменение напряжения, проверка датчика с помощью вольтметра |
| C | Изменение тока, проверка датчика с помощью амперметра |
| D | Изменение сопротивления, проверка датчика с помощью омметра |
| E | Изменение напряжения, проверка с помощью мультиметра |
| Тапсырма/ Задание № 21 | Какое утверждение из высказывания относятся к расходомеру воздуха проволочного типа с нагреваемым чувствительным элементом. |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики расхода жидкостей и газов. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Датчик управляет величиной тока, изменяя сопротивление внутреннего варистора для поддержания температуры чувствительного элемента постоянной. |
| B | Электрический ток датчика подается к нагреваемой проволоке для того, чтобы она имела ту же температуру, что и впускаемый воздух. |
| C | Датчик измеряет объем впускаемого воздуха по завихрению, которое образует поток воздуха. |
| D | Датчик измеряет массу впускаемого воздуха по изменению величины тока, необходимого для поддержания температуры чувствительного элемента постоянной |
| E | Датчик измеряет объем воздуха за счет его нагрева |
| Тапсырма/ Задание № 22 | Лямбда-зонд, установленный в системе выпуска, должен контролировать: |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики состава выхлопных газов. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Угарный газ |
| B | Кислород |
| C | Окиси азота |
| D | Углекислый газ |
| E | Углеводород |
| Тапсырма/ Задание № 23 | Какое напряжение должен иметь циркониевый датчик кислорода в режиме работы впрыска с обратной связью |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики состава выхлопных газов. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 0,5-12 В |
| B | 1 - 4.5 В |
| C | 1,5 - 14.4 В |
| D | 3.5-0,5 В |
| E | 0,1-0,9В |
| Тапсырма/ Задание № 24 | Назначение второго датчика кислорода в 4х цилиндровом двигателе |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики состава выхлопных газов. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Для более эффективного управления системой EGR |
| B | Для выявления неисправной форсунки |
| C | Для более точного управления впрыском |
| D | Для выявления неисправностей в системе зажигания |
| E | Для проверки каталитического нейтрализатора |
| Тапсырма/ Задание № 25 | Какая комбинация приципов действия датчиков кислорода является верной |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики состава выхлопных газов. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | оксида циркония, титановые, широкополосные |
| B | кремниевые,германиевые, арсенид циркония |
| C | потенциометрические, инфракрасные, полиуретановые |
| D | титановые, широкополосные, резистивные |
| E | индуктивные, резистивные , потенциометрические |
| Тапсырма/ Задание № 26 | Какой параметр изменяется в датчике расхода воздуха вихревого типа и каким прибором можно проверить его |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики состава выхлопных газов. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Изменение напряжения, проверка датчика с помощью вольтметра |
| B | Изменение частоты, проверка датчика с помощью частотомера |
| C | Изменение тока, проверка датчика с помощью амперметра |
| D | Изменение сопротивления, проверка датчика с помощью омметра |
| E | Изменение напряжения, проверка с помощью мультиметра |
| Тапсырма/ Задание № 27 | Какое утвержение про выходной сигнал титанового датчика является не верным |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики состава выхлопных газов. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Выходной сигнал вырабатывается даже в холодном состоянии датчика |
| B | Выходной сигнал образуется за счет преобразования изменения сопротивления датчика при разных уровнх кислорода |
| C | Выходное напряжение выше 2,5 В соответствует обедненной рабочей смеси |
| D | Выходное напряжение выше 2,5 В соответствует обогащенной рабочей смеси |
| E | Для выходного сигнала требуется подача напряжения питания датчика 5 В |
| Тапсырма/ Задание № 28 | К какому типу датчиков относятся датчики распределителя зажигания |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики угловых и линейных перемещений и положений. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | пьезоэлектрическим |
| B | вибрирующим гироскопам |
| C | дифференциальным трансформаторам |
| D | магнитоэлектрическим |
| E | потенциометрическим |
| Тапсырма/ Задание № 29 | На какой из перечисленных датчиков не подается напряжение от блока управления |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики угловых и линейных перемещений и положений. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Датчик температуры |
| B | Датчик положения распределительного вала |
| C | Датчик положения дроссельной заслонки |
| D | Датчик относительного давления во впускном коллекторе |
| E | Датчик массового расхода воздуха |
| Тапсырма/ Задание № 30 | При каком условие генератор импульсов на основе эффекта Холла в распределителе зажигания создаст выходное напряжение |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики угловых и линейных перемещений и положений. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A (дұрыс/верный) | Чип датчика Холла не закрыт |
| B | Двигатель работает |
| C | Двигатель проворачивается |
| D | Чип датчика Холла закрыт |
| E | Чип датчика находится под давлением |
| Тапсырма/ Задание № 31 | Какое утверждение из приведённых ниже высказываний относящихся к датчику скорости движения автомобиля является верным |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики угловых и линейных перемещений и положений. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Сигнал скорости подается к панели приборов для того, чтобы работал только спидометр. |
| B | Датчик скорости автомобиля измеряет частоту вращения коленчатого вала двигателя. |
| C | В датчике скорости аналоговый сигнал переводится в цифровую форму и сразу выводится на панель приборов. |
| D | В некоторых моделях автомобилей для определения скорости автомобиля используется сигнал датчиков скорости колес АБС. |
| E | Датчик скорости необходим для определения частоты вращения коленчатого вала |
| Тапсырма/ Задание № 32 | Какие датчики построены на основе эффекта Холла |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики угловых и линейных перемещений и положений. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | датчики массового расхода воздуха |
| B | датчики кислорода |
| C | скорости автомобиля |
| D | положения выпускного коллектора |
| E | датчики детонации |
| Тапсырма/ Задание № 33 | Выберите из списка бесконтактный датчик используемый в системе зажигания |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики угловых и линейных перемещений и положений. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | потенциометрический |
| B | резистивный |
| C | емкостной |
| D | радиочастотный |
| E | индуктивный |
| Тапсырма/ Задание № 34 | На каком принципе работает датчик положения дроссельной заслонки |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики угловых и линейных перемещений и положений. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | резистивный |
| B | индуктивный |
| C | емкостной |
| D | датчик Холла |
| E | потенциометрический |
| Тапсырма/ Задание № 35 | Какое опорное напряжение подается на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), а также пределы изменения сигнала с исправного ДПДЗ при минимальном и максимальном открытии |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики угловых и линейных перемещений и положений. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Опорное напряжение равно 12 В. Изменение напряжения постоянного тока в диапазоне от 0,5 до 11,5 В |
| B | Опорное напряжение равно 5 В. Изменение напряжения постоянного тока в диапазоне от 0,5 до 4,5 В |
| C | Опорное напряжение равно 5 В. Изменение напряжения постоянного тока в диапазоне от 0,5 до 12 В |
| D | Опорное напряжение равно 9 В. Изменение напряжения постоянного тока в диапазоне от 0,5 до 8,5В |
| E | Опорное напряжение равно 12 В. Изменение напряжения постоянного тока в диапазоне от 0,5 до 4,5 В |
| Тапсырма/ Задание № 36 | Какой из датчиков питается опорным напряжением +5 В и выдает сигнал в пределах от 0,5 до 4,5 В |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики угловых и линейных перемещений и положений. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Датчик положения дроссельной заслони |
| B | Датчик коленчатого вала |
| C | Датчик распределительного вала |
| D | Датчик кислорода |
| E | Датчик детонации |
| Тапсырма/ Задание № 37 | На какой из перечисленных датчиков не подается напряжение от блока управления, и для проверки которого требуется вольтметр |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики угловых и линейных перемещений и положений. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Датчик положения коленчатого вала |
| B | Датчик температуры |
| C | Датчик положения дроссельной заслонки |
| D | Датчик относительного давления во впускном коллекторе |
| E | Датчик массового расхода воздуха |
| Тапсырма/ Задание № 38 | Какое назначение имеют контактных датчиков положения дроссельной заслонки |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики угловых и линейных перемещений и положений. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Контактные датчики дают импульсный сигнал при малейшем передвижение дроссельной заслонки |
| B | Контактные датчики контролируют средние положения открытия дроссельной заслонки |
| C | Контактные датчики нужны для включения и отключения клапана регулятора холостого хода |
| D | Контактные датчики контролируют крайние положения дроссельной заслонки в режимах полного открытия и закрытия дроссельной заслонки |
| E | Контактные датчики контролируют объем воздуха проходящего через дроссельную заслонку |
| Тапсырма/ Задание № 39 | Какой из датчиков питается опорным напряжением +5 В и выдает сигнал в пределах от 0,5 до 4,5 В |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Датчики угловых и линейных перемещений и положений. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Датчик коленчатого вала |
| B | Датчик положения педали акселератора |
| C | Датчик распределительного вала |
| D | Датчик кислорода |
| E | Датчик детонации |
| Тапсырма/ Задание № 40 | Какие задачи входят в радиолокацию |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Радарные и другие специальные датчики. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | ликвидация координат различных объектов |
| B(дұрыс/верный) | обнаружение координат различных объектов при помощи радиоволн |
| C | создание координат различных объектов |
| D | изменение координат различных объектов |
| E | обнаружение радиоволн различных объектов при помощи координат |
| Тапсырма/ Задание № 41 | Соотношение мощности сигнала к мощности шума для РПУ при радиолокации: |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Радарные и другие специальные датчики. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | 0,5..10 |
| B | 20.....30 |
| C | 3.....20 |
| D | 4.....15 |
| E | 50...1000 |
| Тапсырма/ Задание № 42 | Сигнал какого из представленных датчиков является базовым для обогащения рабочей смеси при пуске двигателя |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Радарные и другие специальные датчики. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Датчик детонации |
| B | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| C | Кислородный датчик |
| D | Расходомер воздуха (или датчик давления во впускном трубопроводе |
| E | Датчик положения дроссельной заслонки |
| Тапсырма/ Задание № 43 | На двигателе с электронной системой управления нагрузка на двигатель может быть определена по: |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Радарные и другие специальные датчики. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Датчику распределительному вала |
| B | Датчику карты установок. |
| C | Датчику температуры |
| D | Датчику лямбда-показателя. |
| E | Датчику относительного давления во впускном коллекторе |
| Тапсырма/ Задание № 4 | В каком диапазоне работают датчики парковки при езде задним ходом |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Радарные и другие специальные датчики. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Ультрокороткие волны частотой 150 +/- 5 МГц |
| B | Ультразвуковые колебания частотой 10 +/- 5 кГц |
| C | Ультразвуковые колебания частотой 1000 +/- 5 кГц |
| D | СВЧ колебания частотой 15 ГГц |
| E | Ультразвуковые колебания частотой 40 +/- 5 кГц |
| Тапсырма/ Задание № 45 | Радиолокационные станции работают в диапазонах …: |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Радарные и другие специальные датчики. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | миллиметровых волн |
| B | метровых волн |
| C | дециметровых и сантиметровых волн |
| D | километровых волн |
| E | сантиметровых волн |
| Тапсырма/ Задание № 46 | Если переключатель выбора наружных зеркал заднего вида установлен в среднее положение, система помощи при парковке регулирует: |
| Тарау/Раздел | Датчики новейших автомобильных электронных систем. |
| Тақырыбы/Тема | Радарные и другие специальные датчики. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Положение обоих наружных зеркал |
| B | Положение салонного зеркала |
| C | Положение правого наружного зеркала |
| D | Не регулирует положения зеркал |
| E | Положение левого наружного зеркала |
| Тапсырма/ Задание № 47 | Какое напряжения питания, поступающее на датчики в системе ЭСУД |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Необходимость электронного управления автомобильным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | 12 В |
| B | 5 В |
| C | 3 В |
| D | 14 В |
| E | 9 В |
| Тапсырма/ Задание № 48 | Сигнал с какого датчика не используются для коррекции количества впрыскиваемого топлива? |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Необходимость электронного управления автомобильным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Сигнал с датчика массового расхода воздуха |
| B | Сигнал с датчика температуры воздуха на впуске |
| C | Сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости |
| D | Сигнал с датчика детонации |
| E | Сигнал с датчика кислорода |
| Тапсырма/ Задание № 49 | Для чего необходим датчик кислорода в системе управления двигателем |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Необходимость электронного управления автомобильным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Регулировки зажигания |
| B | Регулировки топливно-воздушной смеси |
| C | Регулировки холостого хода |
| D | Регулировки турбонадува |
| E | Регулировки дроссельной заслонки |
| Тапсырма/ Задание № 50 | Какая из систем дизельных двигателей является полностью электрофицированной и распространенной среди современных дизельных автомобилей |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Необходимость электронного управления автомобильным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Comman Rail |
| B | рядный ТНВД с электронным блоком |
| C | распределительный ТНВД |
| D | насос-форсунки |
| E | OBD-2 |
| Тапсырма/ Задание № 51 | Для чего в системе управления двигателем используются датчики детонации |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Необходимость электронного управления автомобильным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | для управления углом зажигания |
| B | для управления угла открытия дроссельной заслонки |
| C | для управления сигналом впрыска |
| D | для управления клапаном холостого хода |
| E | для снижения эмиссии отработавших газов |
| Тапсырма/ Задание №52 | Какое устройство управляет впрыском топлива в инжекторе |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Необходимость электронного управления автомобильным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Регулятор давления установленный на топливной рампе |
| B | Топливный насос высокого давления |
| C | Электронный блок управления |
| D | Специальный топливный насос |
| E | Распределитель зажигания |
| Тапсырма/ Задание № 53 | За счет чего происходит впрыск топлива в инжекторе |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Необходимость электронного управления автомобильным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | За счет открытия клапана холостого хода |
| B | За счет давления газов |
| C | За счет давления создаваемого ТНВД |
| D | За счет расхода воздуха |
| E | За счет открытия электромагнитного клапана инжектора |
| Тапсырма/ Задание № 54 | Назначение системы управления холостого хода во впускном коллекторе |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Необходимость электронного управления автомобильным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Приготовление нормальной смеси при прогреве двигателя |
| B | Подача дополнительной порции топлива при пуске двигателя. Воздушная заслонка закрыта |
| C | Подача дополнительной порции топлива при резком открытии дроссельной заслонки |
| D | Приготовление обедненной смеси на всех режимах работы двигателя |
| E | Обеспечение устойчивой работы двигателя без нагрузки при малых оборотах коленчатого вала при закрытой дроссельной заслонке |
| Тапсырма/ Задание № 55 | Каким образом электронный блок управления (ЭБУ) управляет форсунками |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Функции электронных систем управления бензиновым двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | К одному выводу форсунки ЭБУ подключает минус с помощью транзистора, второй вывод подключается к плюсу через главное реле либо через ключ зажигания |
| B | ЭБУ подключает один из выводов форсунки к плюсу с помощью транзистора, второй вывод подключается к плюсу через замок зажигания |
| C | ЭБУ подключает оба вывода форсунки к массе и цепям питания с помощью двух транзисторов |
| D | ЭБУ подключает к обоим выводам форсунки цепь +12 В от замка зажигания |
| E | ЭБУ подключает к обоим выводам форсунки массу через два транзистора |
| Тапсырма/ Задание № 56 | Назначение системы впуска с переменной геометрией |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Функции электронных систем управления бензиновым двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Ослабление шума сгорания в выпускном коллекторе для обеспечения бесшумной работы двигателя. |
| B | Ослабление шума сгорания во впускном коллекторе для обеспечения бесшумной работы двигателя. |
| C | Изменение рабочей длины впускного коллектора для повышения мощности в более широком диапазоне. |
| D | Для ускорения попадания воздуха |
| E | Изменение рабочей длины выпускного коллектора для понижения мощности в менее широком диапазоне. |
| Тапсырма/ Задание № 57 | Назначение адсорбера в системе управления двигателя |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Функции электронных систем управления бензиновым двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | очистка топлива от мелких фракций |
| B | фильтрация картерных газов всасываемых во впускной коллектор системы ELM |
| C | каталитическая очистка выхлопных газов системы EGR |
| D | фильтрация паров бензина всасываемых во впускной коллектор системы EVAP |
| E | фильтрация отработавших газов для системы рециркуляции EGR |
| Тапсырма/ Задание № 58 | Что происходит в системе зажигания при подачи сигналов IGT- управляющего и IGF-сигнала с задающего каскада катушки зажигания с катушки |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Функции электронных систем управления бензиновым двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | При подачи сигнала IGF на катушку прекращается иска в цилиндре |
| B | Все сигналы IGT подаются к задающим каскадам одновременно. |
| C | При подаче сигнала IGT (положение ON) прекращается подача напряжения в первичную обмотку катушки зажигания |
| D | При подаче от блока управления двигателя сигнал IGT подается к каждому из цилиндров в соответствии с порядком их работы. |
| E | При поступлении сигнала IGF в блок ECU двигателя активируется диагностика встроенной защитной функции. |
| Тапсырма/ Задание № 59 | Какое утверждение из приведённых ниже высказываний верно, относящихся к системе управления двигателем |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Режимы работы системы управления двигателем |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | По сигналам, получаемым от ряда датчиков, блок управления двигателя управляет приводами различных подсистем. |
| B | В блоке управления двигателя на основе сигналов, получаемых от ряда датчиков, вычисляется угол опережения зажигания и длительность впрыскивания бензина и др. параметры. |
| C | Приводы отрабатывают управляющие сигналы, получаемые от ряда датчиков. |
| D | Датчики генерируют выходные сигналы для управления приводами. |
| E | Блок управления управляет датчиками на основе сигналов получаемых от различных приводов |
| Тапсырма/ Задание № 60 | Какой угол называют углом опережения зажигания |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Режимы работы системы управления двигателем |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Угол поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в ВМТ |
| B | Угол поворота коленчатого вала от ВМТ до НМТ |
| C | Угол поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в НМТ |
| D | Угол наклона поршня в цилиндре |
| E | Угол между коленчатым валом и поршнем |
| Тапсырма/ Задание № 61 | Какая неисправность автомобиля не входят в обязательные функции по контролю в систему OBD-II, при этом лампа неисправности CHECK ENGINE не загорится |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Режимы работы системы управления двигателем |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Контроль за исправностью тормозов |
| B | Контроль за пропусками зажигания |
| C | Контроль систем регенерации, катализатора |
| D | Контроль за системой рециркуляцией отработавших газов |
| E | Контроль системы всасывания воздуха во вторичном тракте |
| Тапсырма/ Задание № 62 | Как меняется угол опережения зажигания при повышении частоты вращения коленчатого вала |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Режимы работы системы управления двигателем |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Остается без изменения |
| B | Увеличивается |
| C | Уменьшается на 5 градусов |
| D | Не изменяется |
| E | Резко уменьшается |
| Тапсырма/ Задание № 63 | В зависимости от чего центробежный регулятор распределителя зажигания измененяет угл опережения зажигания |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Режимы работы системы управления двигателем |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | степени сжатия |
| B | частоты вращения вала двигателя |
| C | состава горючей смеси |
| D | температуры двигателя |
| E | нагрузки |
| Тапсырма/ Задание № 64 | Какой сигнал из представленных датчиков является базовым для обогащения рабочей смеси при пуске двигателя |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Режимы работы системы управления двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Датчик положения дроссельной заслонки |
| B | Датчик детонации |
| C | Кислородный датчик |
| D | Расходомер воздуха (или датчик давления во впускном трубопроводе |
| E | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| Тапсырма/ Задание № 65 | Какое назначение данных Freeze Frame в системы OBD |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Режимы работы системы управления двигателем |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Данные об окружающей обстановке, определяющие и «замораживающие» условия работы двигателя в момент регистрации неисправности: обороты двигателя; параметры регулировки смеси; давление топлива; скорость автомобиля; температура охлаждающей жидкости и др. |
| B | Данные о работе двигателя, которые можно просмотреть с помощью сканера для выявления неисправности: обороты двигателя; параметры регулировки смеси; давление топлива; скорость автомобиля; температура охлаждающей жидкости и др. |
| C | Данные необходимые для расшифровки кода неисправности, места нахождения, причины возникновения неисправности |
| D | Данные для расшифровки которых необходим сканер |
| E | Данные которые получают с помощью сканера во время ездовых испытаний: обороты двигателя; параметры регулировки смеси; давление топлива; скорость автомобиля; температура охлаждающей жидкости и др. |
| Тапсырма/ Задание № 66 | Какое утверждение из приведённых ниже высказываний относящихся к системе управления электронной дроссельной заслонкой ETCS-i является верным |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Режимы работы системы управления двигателем |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Система ETCS-i на основе сигналов, получаемых от ряда датчиков, управляет углом открытия дроссельной заслонки, чтобы всегда обеспечивать мощностные режимы двигателя |
| B | При обнаружении неисправности датчика положения дроссельной заслонки блок ECU двигателя активирует аварийный режим управления, при котором возможно дальнейшее движение автомобиля. |
| C | При отпущенной педали акселератора дроссельная заслонка полностью закрывается, и подачей воздуха на режиме холостого хода управляет регулятор холостого хода. |
| D | При возникновении неисправности электропривода управления дроссельной заслонкой по команде блока ECU двигателя начинает мигать световой сигнализатор (MIL), и двигатель останавливается. |
| E | Система ETCS-i управляет педалью акселератора при полном открытие либо полном закрытии дроссельной заслонки |
| Тапсырма/ Задание № 67 | Каково назначение системы впуска с переменной геометрией (ACIS)? |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Режимы работы системы управления двигателем |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Изменение рабочей длины впускного коллектора для повышения мощности в более широком диапазоне. |
| B | Ослабление шума сгорания во впускном коллекторе для обеспечения бесшумной работы двигателя. |
| C | Ослабление шума сгорания в выпускном коллекторе для обеспечения бесшумной работы двигателя. |
| D | Для ускорения попадания воздуха |
| E | Изменение рабочей длины выпускного коллектора для понижения мощности в менее широком диапазоне. |
| Тапсырма/ Задание № 68 | Что произойдёт если в контуре источника опорного напряжения 5 В системы управления двигателем возникло короткое замыкание. |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Режимы работы системы управления двигателем |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Электропитание подается от других источников, поэтому автомобиль может двигаться в нормальном режиме. |
| B | Блок управления двигателем двигателя переходит в защитный (аварийный) режим, и автомобиль может двигаться только медленно. |
| C | Двигатель останавливается, поскольку электропитание к микропроцессору не подается. |
| D | Блок управления двигателем определяет наличие внутренней неисправности, при этом начинает мигать световой сигнализатор неисправностей (MIL). |
| E | Это не влияет на работу системы управления двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 69 | В какой отклик преобразует пьезоэлектрический датчик детонации вибрации двигателя : |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Режимы работы системы управления двигателем |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | В изменение циклового наполнения цилиндра воздухом |
| B | В сигнал в виде напряжения на разных частотах |
| C | В изменение сопротивления датчика |
| D | В изменение емкости датчика |
| E | В изменение выходного тока |
| Тапсырма/ Задание № 70 | Какой протокол диагностики не вошел в систему OBD-II и не выведен на диагностическом разъеме |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Эмиссия отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | ISO 9141-2 |
| B | SAE J1850 PWM |
| C | SAE J1850 VWM |
| D | UART 8192 |
| E | CAN ISO 15765-4 |
| Тапсырма/ Задание № 71 | К какой смеси относится горючая смесь с коэффициентом избытка воздуха равном 1 |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Эмиссия отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | нормальная |
| B | бедная |
| C | богатая |
| D | обогащенная |
| E | обедненная |
| Тапсырма/ Задание № 72 | Какая система позволяет снизить содержание оксидов азота в выхлопных газах |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Эмиссия отработавших газов. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | система улавливания паров бензина |
| B | система рециркуляции |
| C | система отвода картерных газов |
| D | система с датчиком кислорода |
| E | система дополнительного воздуха для катализатора |
| Тапсырма/ Задание № 73 | В системе рециркуляция отработавших газов EGR производится |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Эмиссия отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | снижение токсичности угарного газа |
| B | улавливание паров бензина из отработавших газов |
| C | дозирование впрыска по отработавшим газам |
| D | подача добавочного воздуха во время холостого хода |
| E | повторная подача отработавших газов во впускной коллектор |
| Тапсырма/ Задание № 74 | Для чего необходима система вентиляции картерных газов (PCV) |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Эмиссия отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Система PCV управляет объемом картерных газов, которые направляются из картера в атмосферу через клапан PCV. |
| B | Система PCV при помощи клапана PCV очищает картерные газы и выпускает их в атмосферу. |
| C | Система PCV при помощи клапана PCV подает в картер воздух и снижает концентрацию картерных газов. |
| D | Система PCV с помощью клапана втягивает картерные газы во впускной трубопровод для их дожигания в камерах сгорания двигателя |
| E | Система PCV направляет картерные газы в выпускной коллектор вместе с выхлопными газами |
| Тапсырма/ Задание № 75 | Какие газы выделяемые автомобилем при работе двигателя из перечисленных являются наименее вредными и токсичными для экологии? |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Эмиссия отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Углеводороды СН |
| B | Углекислый газ СО2 |
| C | Угарный газ СО |
| D | Окислы азота NOх |
| E | Сернистый ангидрид SО2 |
| Тапсырма/ Задание № 76 | Повышение концентрации какого газа происходит в дизельных автомобилях при неправильной работе топливной аппаратуры |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Эмиссия отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Углеводород СН |
| B | Углекислый газ СО2 |
| C | Угарный газ СО |
| D | Окислы азота NOх |
| E | Сернистый ангидрид SО2 |
| Тапсырма/ Задание № 77 | Повышение концентрации какого газа будет происходить при работе двигателя на бедной топливо-воздушной смеси |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Эмиссия отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | Средний |
| A | Углеводород СН |
| B | Углекислый газ СО2 |
| C | Угарный газ СО |
| D | Окислы азота NOх |
| E | Сернистый ангидрид SО2 |
| Тапсырма/ Задание № 78 | Повышение концентрации какого газа свидетельствует о правильной работе двигателя |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Эмиссия отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Углеводород СН |
| B | Углекислый газ СО2 |
| C | Угарный газ СО |
| D | Окислы азота NOх |
| E | Сернистый ангидрид SО2 |
| Тапсырма/ Задание № 79 | Повышение какого газа приводят неисправности в системе зажигания |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Эмиссия отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Кислород О2 |
| B | Углекислый газ СО2 |
| C | Угарный газ СО |
| D | Окислы азота NOх |
| E | Углеводород СН |
| Тапсырма/ Задание № 80 | По какому принципу управляется соленоид клапана рециркуляции выхлопных газов |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Эмиссия отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | По принципу широтно-импульсной модуляции. |
| B | По принципу амплитудно-импульсной модуляции |
| C | По принципу частотно-импульсной модуляции |
| D | По принципу цифро-аналогово преобразования |
| E | По принципу аналого-цифрового преобразования |
| Тапсырма/ Задание № 81 | Выберите причину повышения содержания СН в выхлопных газах |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Пропуски в системе зажигания, когда несгоревшее топливо начинает поступать в выпускной тракт |
| B | Избыток топлива или недостаток кислорода, образуется богатая смесь и топливо сгорает не полностью |
| C | Система топливного питания подает в цилиндры двигателя богатую смесь или при пере обогащении смеси из-за неисправностей в системе зажигания. |
| D | Система топливного питания подает в цилиндры двигателя бедную смесь и неисправностей в системе зажигания. |
| E | Недостаток топлива или избыток кислорода, образуется бедная смесь и топливо сгорает не полностью |
| Тапсырма/ Задание № 82 | Содержание каких газов снижается при прохождение выхлопных газов через двухсекционный катализатор |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Каталитическая очистка отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | СО2, О2 |
| B | NO2,NH3, |
| C | NOH, SO4 |
| D | C2H, SH2 |
| E | СО, СН |
| Тапсырма/ Задание № 83 | Снижение концентрации какого газа происходит в восстановительном каталитическом нейтрализаторе |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Каталитическая очистка отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | NOх |
| B | СО2 |
| C | СО |
| D | СН |
| E | O2 |
| Тапсырма/ Задание № 84 | Снижение концентрации каких газов происходит в окислительном каталитическом нейтрализаторе. Отметьте все правильные варианты |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Каталитическая очистка отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | СН |
| B | СО2 |
| C | СО |
| D | NOх |
| E | O2 |
| Тапсырма/ Задание № 85 | Повышение концентрации какого газа будет происходить при работе двигателя на бедной топливо-воздушной смеси и вызвано повышением температуры горения смеси свыше 1500оС |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Каталитическая очистка отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | NOх |
| B | O2 |
| C | СО2 |
| D | СН |
| E | СО |
| Тапсырма/ Задание № 86 | Выберите верное утверждение, относящееся к трехкомпонентному каталитическому нейтрализатору отработавших газов |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Каталитическая очистка отработавших газов |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Нейтрализатор отработавших газов восстанавливает CO, CH и окисляет NOx, содержащиеся в отработавших газах. В результате чего они преобразуются в CO2, H2O и N2. |
| B | Нейтрализатор отработавших газов окисляет CO, CH и восстанавливает NOx, содержащиеся в отработавших газах. В результате чего они преобразуются в CO2, H2O и N2. |
| C | Нейтрализатор восстанавливает CO и HC, содержащиеся в отработавших газах, затем преобразует их в CO2 и H2O. |
| D | Нейтрализатор окисляет NOx, содержащиеся в отработавших газах, затем преобразует их в H2O и N2. |
| E | Нейтрализатор увеличивает CO и HC, содержащиеся в отработавших газах, за счёт остаточного кислорода |
| Тапсырма/ Задание № 87 | В какой из систем впрыска двигатель работает на обедненной смеси |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы подачи топлива |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | непосредственный впрыск |
| B | распределенный фазированный впрыск |
| C | центральный впрыск |
| D | распределенный нефазированный впрыск |
| E | центральный впрыск с обратной связью по датчику кислорода |
| Тапсырма/ Задание № 88 | Что представляет собой форсунка и какую функцию выполняет |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы подачи топлива |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Шаговый электродвигатель для впрыска бензина в выпускной коллектор |
| B | Электродвигатель, регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу |
| C | Электроклапан, регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу |
| D | Электроклапан, служат для впрыска бензина на впускные клапаны |
| E | Электроклапан для выполнения рециркуляции отработавших газов |
| Тапсырма/ Задание № 89 | Назначение карбюратора |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы подачи топлива |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Предназначен для впрыскивания бензина в цилиндры под давлением 18МПа |
| B | Приготовление и подача горючей смеси во впускной коллектор |
| C | Создание давления впрыска в пределах 15-18 МПа за счет плунжерной пары |
| D | Поддерживает оптимальный тепловой режим двигателя в пределах 80-95 град С |
| E | Подача дополнительной порции топлива при пуске двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 90 | Назначение инжектора в двигателе |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы подачи топлива |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Впрыск топлива во впускной трубопровод на впускной клапан |
| B | Впрыск топлива в выпускной трубопровод на впускной клапан |
| C | Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от режима работы двигателя |
| D | Впуск топлива в выпускной трубопровод на впускной клапан |
| E | Впрыск топлива в выпускной трубопровод на выпускной клапан |
| Тапсырма/ Задание № 91 | Где расположен топливный насос в инжекторном двигателе |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы подачи топлива |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Между баком и карбюратором |
| B | В топливном баке |
| C | Между воздушными фильтрами «тонкой» и «грубой» очистки |
| D | Во впускном трубопроводе |
| E | В головке блока |
| Тапсырма/ Задание № 92 | Под каким давлением впрыскивается топливо инжектором |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы подачи топлива |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 14-18 МПа |
| B | 2,8-3,5 МПа |
| C | 0.28-0.35МПа |
| D | 10-20 МПа |
| E | 100-200 МПа |
| Тапсырма/ Задание № 93 | Какой цифрой на фотографии показан датчик резерва топлива? |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы подачи топлива |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 5 |
| B | 2 |
| C | 1 |
| D | 4 |
| E | 3 |
| Тапсырма/ Задание № 94 | Для чего используется дозатор-распределитель в системе КЕ-Джетроник |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Система впрыска КЕ – Джетроник. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | для дозировки и распределения воздуха по цилиндрам |
| B | для распределения высоко вольного напряжения по свечам зажигания |
| C | для дозировки топлива по цилиндрам с помощью электронных форсунок непосредственного впрыска |
| D | для подачи необходимого количества топлива на гидравлические форсунки |
| E | для дозировке и распределения компрессии по цилиндрам |
| Тапсырма/ Задание № 95 | С помощью чего в системе КЕ-Джетроник производится поддержание стехиометрической смеси по датчику кислорода |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Система впрыска КЕ – Джетроник. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | регулятора управляющего давления |
| B | вспомогательного элемента впрыска |
| C | регулятора холостого хода |
| D | датчика положения дозатора |
| E | датчика кислорода |
| Тапсырма/ Задание № 96 | Назовите основные отличия в электронных системах управления впрыском LН-Jetronic от L-Jetronic |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Исследование работы системы впрыска L, LE, LH – Джетроник. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Наличие датчика кислорода |
| B | Наличие датчика коленчатого вала |
| C | Наличие датчика массового расхода воздуха |
| D | Наличие клапана добавочного воздуха |
| E | Отсутствие адсорбера |
| Тапсырма/ Задание № 97 | Каким образом электронный блок управления (ЭБУ) управляет исполнительными механизмами - реле, соленоидами? |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Исследование работы системы впрыска L, LE, LH – Джетроник. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | ЭБУ подключает один из выводов к массе с помощью транзистора. Второй вывод подключается к плюсу через главное реле либо через ключ зажигания |
| B | ЭБУ подключает один из выводов к плюсу с помощью транзистора. Второй вывод подключается к плюсу через главное реле либо цепь зажигания |
| C | ЭБУ подключает оба вывода к массе и цепям питания с помощью двух транзисторов |
| D | ЭБУ подключает к обоим выводам соленоида цепь +12 В от замка зажигания |
| E | ЭБУ подключает к обоим выводам соленоида массу через два транзистора |
| Тапсырма/ Задание № 98 | Каким последствиям приводит подсос воздуха во впускном коллекторе |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Исследование работы системы впрыска L, LE, LH – Джетроник. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Система управления двигателем сохранит режим работы с обратной связью по стехиометрическому составу ТВ-смеси. |
| B | Система управления двигателем добавит дополнительное количество топлива для компенсации; и ничего не изменится по сравнению с нормальным режимом. |
| C | Сигнал с датчика положения дроссельной заслонки составит около 5В |
| D | Образование бедной смеси и ухудшение характеристик двигателя |
| E | Образование очень богатой смеси и ухудшение характеристик |
| Тапсырма/ Задание № 99 | Каким образом управляется регулятор давления топлива в системах распределенного впрыска |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Исследование работы системы впрыска L, LE, LH – Джетроник. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | регулятор - механический, давление изменяется пропорционально изменению давления в выпускном коллекторе |
| B | регулятор - механический, давление изменяется пропорционально изменению разряжению во впускном коллекторе |
| C | регулятор - электронный и давление меняется по сигналу с ЭБУ |
| D | регулятор - электронный и меняется пропорционально сигналу датчика массового расхода воздуха |
| E | регулятор - электронно-механический, давление меняется в зависимости от оборотов бензонасоса и частоты вращения коленчатого вала |
| Тапсырма/ Задание № 100 | Чем в системе Моно-Джетроник управляется частота оборов двигателя на холостом ходу |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Система впрыска Моно – Джетроник. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | сервопривод дроссельной заслонки |
| B | клапан холостого хода |
| C | датчик холостого хода |
| D | клапан добавочного воздуха |
| E | клапан добавочного топлива |
| Тапсырма/ Задание № 101 | Какой датчик в системе Mono-Джетроник автомобиля Volksvagen Golf является главным для системы впрыска |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Тема 2.9 Система впрыска Моно – Джетроник. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | датчик положения дроссельной заслонки |
| B | датчик коленчатого вала |
| C | датчик массового расхода воздуха |
| D | датчик распределителя |
| E | датчик холостого хода |
| Тапсырма/ Задание № 102 | Какое утверждение, относящееся к управлению составом рабочей смеси с обратной связью является верным |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы впрыска Мотроник. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | Управление составом рабочей смеси с обратной связью производится при открытие и закрытие дроссельной заслонки |
| B | При получении блоком ECU сигнала от кислородного датчика о богатой смеси, сокращается длительность подачи топлива через топливные форсунки. |
| C | Управление составом рабочей смеси с обратной связью производится при резком изменении условий работы двигателя. |
| D | Управление составом рабочей смеси с обратной связью производится для того, чтобы состав смеси всегда оставался теоретически необходимым. |
| E | Коррекция с обратной связью при помощи датчика A/F происходит попеременно при обогащении и обеднении рабочей смеси. |
| Тапсырма/ Задание № 103 | Назовите основные отличия непосредственного впрыска от обычного распределенного |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы впрыска Мотроник. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | отсутствие системы EGR |
| B | наличие дополнительного топливного насоса |
| C | наличие дозатора-распределителя |
| D | наличие пусковой форсунки для непосредственного впрыска во впускной коллектор |
| E | наличие ТНВД |
| Тапсырма/ Задание № 104 | Назовите напряжение открытия и напряжение удержания в открытом состоянии форсунок системы непосредственного впрыска MED Motronic |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы впрыска Мотроник. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Напряжение открытия 5 В напряжение удержания 12 В |
| B | Напряжение открытия 12 В напряжение удержания 6 В |
| C | Напряжение открытия 15 В напряжение удержания 65 В |
| D | Напряжение открытия 18 В напряжение удержания 12 В |
| E | Напряжение открытия 65 В напряжение удержания 13 В |
| Тапсырма/ Задание № 105 | Назовите особенности впрыска MED-Мотроник |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы впрыска Мотроник. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | наличие форсунок непосредственного впрыска |
| B | наличие нейтрализатор оксидов азота |
| C | отсутствие электронной дроссельной заслонки |
| D | отсутствие второго датчика кислорода |
| E | работа впрыска исключительно на обагащенной смеси |
| Тапсырма/ Задание № 106 | Пьезоэлектрический датчик детонации преобразует вибрации двигателя для |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы впрыска Мотроник. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Изменение сопротивления регулятора холостого хода |
| B | Корректировки работы катализатора |
| C | Корректировки угла опережения зажигания |
| D | Подачи импульсов на катушки зажигания |
| E | Изменение выходного тока на форсунки |
| Тапсырма/ Задание № 107 | Какая из приведенных топливных систем относится к бензиновому двигателю |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы управления дизельным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Med-Motronic с ТНВД |
| B | Common Rail |
| C | Рядный ТНВД |
| D | Распределительный ТНВД |
| E | Насос-форсунка |
| Тапсырма/ Задание № 108 | За счет чего воспламеняется горючая смесь в дизельном двигателе |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы управления дизельным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | За счет турбонадува |
| B | За счет катушки зажигания на свече накаливания |
| C | За счет свечи накаливания |
| D | За счет повышения давления и температуры в цилиндре |
| E | С помощью искры которая образуется на свече |
| Тапсырма/ Задание № 109 | Назначение рядного топливного насоса высокого давления ТНВД |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы управления дизельным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от нагрузки на двигатель и частоты вращения коленчатого вала |
| B | Для подачи в форсунки двигателя определенной дозы топлива в определенный момент и под требуемым давлением |
| C | Для смешивания воздуха и дизельного топлива в камере сгорания цилиндра |
| D | Для подачи горючей смеси в двигатель |
| E | Для смешивания бензина и воздуха |
| Тапсырма/ Задание № 110 | Где образуется рабочая смесь в дизельном двигателе |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы управления дизельным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | В блоке цилиндров |
| B | Во впускном трубопроводе при подаче топлива форсункой |
| C | В карбюраторе при открытой воздушной заслонке |
| D | В камере сгорания |
| E | В цилиндре двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 111 | Какое значение имеет давление открытия форсунки в дизельном двигателе c рядным ТНВД |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы управления дизельным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 1.75-1.80 МПа |
| B | 10-12 МПа |
| C | 17.5-18 МПа |
| D | 2.5-3.5 МПа |
| E | 130 Мпа |
| Тапсырма/ Задание № 112 | Какое значение имеет давление открытия форсунки в дизельном двигателе c аккумуляторной системой Common Rail |
| Тарау/Раздел | Электронное управление автомобильным двигателем. |
| Тақырыбы/Тема | Системы управления дизельным двигателем. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 1.75-1.80 МПа |
| B | 10-12 МПа |
| C | 17.5-18 МПа |
| D | 2.5-3.5 МПа |
| E | 130 Мпа |
| Тапсырма/ Задание № 113 | Для каких функций используется гидроблок в системе АБС |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Антиблокировочная система тормозов. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | для подачи топлива в соответствующий цилиндр через гидравлические форсунки |
| B | для торможения при обнаружении препятствия на дороге |
| C | для изменения давления на тормозные цилиндры при обнаружение блокировки колес |
| D | для подачи тормозной жидкости в тормозные цилиндры при пробуксовке ведущих колес |
| E | для подачи тормозной жидкости в главный тормозной цилиндр при блокировки ведущих колес |
| Тапсырма/ Задание № 114 | Сколько датчиков АБС установлено в автомобиле с 8 цилиндровым двигателем и 6ти ступенчатой автоматической коробкой передач |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Антиблокировочная система тормозов. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 2 |
| B | 6 |
| C | 8 |
| D | 16 |
| E | 4 |
| Тапсырма/ Задание № 115 | Для какой основной цели в автомобилях применяется система АБС |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Антиблокировочная система тормозов. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | для управления работой двигателя при пробуксовке ведущих колес |
| B | для уменьшения тормозного пути при блокировке задних колес |
| C | для увеличения тормозного пути при пробуксовке колес |
| D | для возможности управления движением при блокировке колес |
| E | для распределения тормозных усилий при блокировке ведущих колес |
| Тапсырма/ Задание № 116 | На какой системе базируется антипробуксовочная система в автомобиле |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Антипробуксовочная система |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | антиблокировочной системе |
| B | системе распределения тормозных усилий |
| C | системе экстренного торможения |
| D | системе курсовой устойчивости |
| E | системе блокировке дифференциала |
| Тапсырма/ Задание № 117 | Какими датчиками производится регистрация пробуксовки колес |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Антипробуксовочная система |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | датчиками холостого хода |
| B | датчиками скорости колес АБС |
| C | датчиками положения дроссельной заслонки |
| D | датчиками положения распределительного и коленчатого вала |
| E | датчиками GPS |
| Тапсырма/ Задание № 118 | К какому типу датчиков относятся датчики рысканья |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Система курсовой устойчивости. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | потенциометрическим |
| B | дифференциальным трансформаторам |
| C | пьезоэлектрическим |
| D | вибрирующим гироскопам |
| E | магнитоэлектрическим |
| Тапсырма/ Задание № 119 | В какой системе активной безопасности используется датчики рысканья |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Система курсовой устойчивости. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | антипробуксовочной системе |
| B | антиблокировочной системе |
| C | системе экстренного торможения |
| D | система курсовой устойчивости |
| E | электронной системе блокировки дифференциала |
| Тапсырма/ Задание № 120 | В какой системе активной безопасности используется датчики положения руля |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Система курсовой устойчивости. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A (дұрыс/верный) | антиблокировочной системе |
| B | система курсовой устойчивости |
| C | системе экстренного торможения |
| D | антипробуксовочной системе |
| E | электронной системе блокировки дифференциала |
| Тапсырма/ Задание № 121 | Каково назначение силового транзистора в генераторе? |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Система распределения томозных усилий |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Он отключает ток возбуждения, если напряжение аккумулятора превышает заданное |
| B | Он усиливает сигнал генератора |
| C | Он отключает ток заряда, если выходное напряжение аккумулятора уменьшается |
| D | Он выпрямляет переменный ток. |
| E | Он отключает ток возбуждения генератора, если напряжение аккумулятора слишком низкое. |
| Тапсырма/ Задание № 122 | В какой ситуации включается электронная блокировка дифференциала EDS |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Система экстренного торможения электронная блокировка дифференциала |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | Система EDS включается при сработке адаптивного круиз контроля |
| B | Система EDS включается во время поворота для лучшего зацепления с дорожным полотном |
| C | Система EDS включается при возникновении пробуксовке ведущих колес |
| D | Система EDS срабатывает при проскальзывании одного из ведущих колёс |
| E | Система EDS включается при проскальзывании |
| Тапсырма/ Задание № 123 | На основе какого датчика основан адаптивный круиз-контроль |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Вспомогательные системы активной безопасности. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | датчика столкновения контактного типа |
| B | ультразвукового детектора |
| C | высокоскоростной видеокамеры |
| D | датчика приближения емкостного типа |
| E | радар либо лидар |
| Тапсырма/ Задание № 124 | Основное назначение адаптивного круиз контроля |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Вспомогательные системы активной безопасности. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Для выполнения экстренного торможения в случае отсутствия реакции у водителя |
| B | Поддержание заданной скорости автомобиля с помощью электродвигателя |
| C | Слежение за препятствиями с помощью ультразвуковых датчиков и принудительное торможение |
| D | Слежение за препятствиями с помощью инфракрасных датчиков и принудительное торможение |
| E | Слежение за впереди идущими автомобиля с помощью радиолокационного датчика, и изменение скорости при необходимости |
| Тапсырма/ Задание № 125 | На каких эффектах построен датчик парктроника |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Вспомогательные системы активной безопасности. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Датчик использует прямой и обратный пьезоэффект для передачи и приема колебаний |
| B | В датчике используется емкостной передатчик и индуктивный приемник колебаний |
| C | В датчике используется индуктивный передатчик и емкостной приемник колебаний |
| D | В датчике используется пьезоэффект для создания колебаний и индуктивный динамичный приемник (микрофон) |
| E | В датчике используется электродиначеский излучатель в качестве передатчика и пьезоэлектрический приемник (микрофон) |
| Тапсырма/ Задание № 126 | Каким образом при движение подается питание на электромагнитный клапан системы электроусилителя руля EPS с управлением потоком |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Вспомогательные системы активной безопасности. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | При езде на разных оборотах ток на электромагнитный клапан подается одинаковый |
| B | При низкой скорости автомобиля на электромагнитный клапан подается ток наибольшей силы. |
| C | При низкой скорости автомобиля на электромагнитный клапан напряжение не подается. |
| D | При высокой скорости автомобиля на электромагнитный клапан подается ток наибольшей силы. |
| E | При высокой скорости автомобиля на электромагнитный клапан напряжение не подается. |
| Тапсырма/ Задание № 127 | В электронной системе управления положением наружного зеркала заднего вида сохраняется в: |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Вспомогательные системы активной безопасности. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Электронном блоке управления IMS сиденья |
| B | Электронном блоке управления ЭБУ IMS наклона/высоты рулевой колонки |
| C | Контроллере в двери пассажира |
| D | Контроллере в двери водителя |
| E | Электронном блоке управления двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 128 | Каково напряжение поджига газоразрядной лампы высокой интенсивности? |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Вспомогательные системы активной безопасности. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 220 В |
| B | 100 В |
| C | 5 В |
| D | 20 кВ |
| E | 12 В |
| Тапсырма/ Задание № 129 | Как называется механическое либо электронное (цифровое) контрольное устройство регистрации режима труда и отдыха водителей автобусов, грузовых автомобилей, которое должно быть в соответствии с Законом РК об автотранспорте |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Вспомогательные системы активной безопасности. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | Тахометр |
| B | Тахограф |
| C | Таксометр |
| D | Тахиометр |
| E | Тахиограф |
| Тапсырма/ Задание № 130 | В системах видеонаблюдения эти устройства предназначены для записи, хранении и последующего воспроизведения изображений, поступающих от видеокамеры и от устройств обработки видеосигнала: |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Вспомогательные системы активной безопасности. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A (дұрыс/верный) | Видеорегистраторы |
| B | Мультиплексоры |
| C | Квадраторы |
| D | Трансфокаторы |
| E | Термопринтеры |
| Тапсырма/ Задание № 131 | Какой датчик входит в систему пассивной безопасности SRS |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Система пассивной безопасности. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | датчик кислорода |
| B | датчик скорости колес |
| C | датчик коленчатого вала |
| D | датчик удара |
| E | датчик рысканья |
| Тапсырма/ Задание №132 | Какая система безопасности предназначена для сохранение жизни водителю и пассажирам во время совершения аварийной ситуации |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Система пассивной безопасности. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | ESP |
| B | ABS |
| C | SRS |
| D | BAS |
| E | EBD |
| Тапсырма/ Задание № 133 | Для чего в автомобиле размещены пиропатроны |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Система пассивной безопасности. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | для отключения системы безопасности при регистрации небольшого удара в аварийной ситуации |
| B | для экстренного наполнение колес газами при проколе |
| C | для регистрации аварийной ситуации |
| D | для отстрела ремней безопасности при переворачивание автомобиля |
| E | для наполнения подушки безопасности газами при аварийной ситуации |
| Тапсырма/ Задание № 134 | Какие входные сигналы не использует маршрутный компьютер для вычисления среднего расхода топлива? |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Система пассивной безопасности. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Сигнал впрыска топлива |
| B | Сигнал скорости автомобиля |
| C | Сигнал уровня топлива в баке |
| D | Сигнал нагрузки на двигатель |
| E | Сигнал датчика удара |
| Тапсырма/ Задание № 135 | Носителями какой информации являются аудио-видеокассеты |
| Тарау/Раздел | Системы активной и пассивной безопасности |
| Тақырыбы/Тема | Современная информационная система водителя. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | электронной |
| B | магнитной |
| C | оптической |
| D | проводной |
| E | полупроводниковой |
| Тапсырма/ Задание №136 | Штатная аудиосистемы американских автомобилей отличается от европейских: |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Современная информационная система водителя. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | шагом настройки приемника |
| B | размером компакт-диска |
| C | отсутствием пин-кода разблокировки |
| D | отсутствием приемной антенны |
| E | расширенным диапазоном воспроизводимых частот |
| Тапсырма/ Задание № 137 | Какой видеоэкран мультимедийной аудиосистемы имеет поляризатор |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Современная информационная система водителя. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | ЖК |
| B | ЭЛТ |
| C | Плазма |
| D | Светодиодный |
| E | лазерный |
| Тапсырма/ Задание № 138 | Носителями какого вида информации являются CD диски |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Современная информационная система водителя. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | проводной |
| B | электроной |
| C | магнитной |
| D | оптической |
| E | полупроводниковой |
| Тапсырма/ Задание № 139 | Какой видеоэкран мультимедийной аудиосистемы наиболее распространен в автомобилях |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Современная информационная система водителя. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | ЭЛТ |
| B | ЖК |
| C | Плазма |
| D | Фотонный |
| E | Лазерный |
| Тапсырма/ Задание № 140 | Правильная комбинация стандартных цветов проводов при подключение автомагнитолы к электрооборудованию автомобиля |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Современная информационная система водителя. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | черный - клемма АСС, красный - клемма 30; желтый - минус |
| B(дұрыс/верный) | черный - минус; красный - клемма АСС, желтый - клемма 30 |
| C | черный - минус; красный - клемма 30; желтый - к замку клемма 15; |
| D | синий -минус; красный - плюс |
| E | красный - плюс клемма 15; фиолетовый - минус, синий - к антенне |
| Тапсырма/ Задание № 141 | При получение какого сигнала приемник прекращает прием передачи |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Современная информационная система водителя. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | PC |
| B | AM |
| C | FM |
| D | CD |
| E | RDS |
| Тапсырма/ Задание № 142 | Какой датчик относится к электронной системе климат-контроля |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Современная информационная система водителя. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | датчик температуры охлаждающей жидкости |
| B | датчик температуры воздуха в салоне |
| C | датчик температуры во впускном колекторе |
| D | датчик дождя |
| E | датчик давления в шинах |
| Тапсырма/ Задание № 143 | На каком принципе основан датчик дождя и его основное применение |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Электронное управление микроклиматом в салоне |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | В датчике использован ультразвуковой излучатель и приемник, в |
| B | Датчик представляет собой электроконтактный зонд, сопротивление которого зависит от интенсивности дождя |
| C | Датчик представляет собой емкостной датчик емкость которого изменяется в зависимости от интимности дождя |
| D | Датчик представляет собой индуктивный датчик, индуктивность которого изменяется в зависимости от интимности дождя |
| E | Датчик излучает через ветровое стекло инфракрасный свет и постоянно измеряет степень его отражения, |
| Тапсырма/ Задание № 144 | Какое устройство относится к системе управления микроклиматом |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Электронное управление микроклиматом в салоне |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | датчик частоты вращения коленчатого вала |
| B | датчик температуры воздуха на впускном коллекторе |
| C | датчик давления масла |
| D | электрическая муфта компрессора |
| E | реле вентилятора |
| Тапсырма/ Задание № 145 | Для каких целей используется фотодатчик в бортовой сети |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Электронное управление микроклиматом в салоне |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Для определения расстояния до объекта в парковочных датчиках |
| B | Для определения температуры и управления климатической системой автомобиля |
| C | Для определения солнечной радиации в системе автоматического управления кондиционером |
| D | Для отслеживания освещённости и управления двигателя в ночном или дневном режиме |
| E | Для отслеживания пешеходов перед автомобилем для своевременного включение системы торможения |
| Тапсырма/ Задание № 146 | Разработчиком спутниковой системы навигации Галилео является |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Навигационные системы автомобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Евросоюз |
| B | Китай |
| C | Россия |
| D | Соединенные штаты Америки |
| E | Казахстан |
| Тапсырма/ Задание № 147 | На какой высоте находятся орбиты вращения спутников системы ГЛОНАСС |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Навигационные системы автомобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 30-31 тыс. км |
| B | 19-20 тыс. км |
| C | 35-36 тыс. км |
| D | 15 тыс. км |
| E | 45-46 тыс. км |
| Тапсырма/ Задание № 148 | Минимальное количество спутников необходимых для функционирования системы ГЛОНАСС |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Навигационные системы автомобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 15 |
| B | 30 |
| C | 35 |
| D | 24 |
| E | 45 |
| Тапсырма/ Задание № 149 | Как называется круговая орбита, расположенная над экватором Земли, находясь на которой искусственный спутник обращается вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг оси. |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Навигационные системы автомобиля. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | Геоскоростная орбита |
| B | Геостационарная орбита |
| C | Орбитоземная |
| D | Низкоорбитальная |
| E | Высокорбитальная |
| Тапсырма/ Задание № 150 | Радиолокация основана на явлении …: |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Навигационные системы автомобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | отражения излучаемых передатчиком электромагнитных волн от объектов |
| B | приема излучаемых передатчиком электромагнитных волн от объектов |
| C | снятия излучаемых передатчиком электромагнитных волн от объектов |
| D | приема излучаемых приемником электромагнитных волн от объектов |
| E | приема излучаемых передатчиком электрических волн от объектов |
| Тапсырма/ Задание № 151 | Структура сети систем подвижной радиосвязи |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Навигационные системы автомобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | радиальная |
| B | овальная |
| C | радиально-зоновая |
| D | параболическая |
| E | зоновая |
| Тапсырма/ Задание №152 | Каким образом GPS-приёмник определяет свое местоположение и сколько спутников необходимо принимать для определения местоположения |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Навигационное оборудование. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | GPS-приёмник на основании полученной со спутников информации вычисляет положение взаимного вычитания сигналов всех спутников, необходимо не менее 5 спутников |
| B | GPS-приёмник на основании полученной со спутника информации определяет свое положение |
| C | GPS-приёмник на основании полученной со спутников информации определяет расстояние до каждого спутника и вычисляет свои координаты по законам геометрии, необходим прием не менее 3 спутников |
| D | GPS-приёмник определяет расстояние между спутников на карте орбит и зависимости от их удаленности друг от друга определяется местоположение, необходимо прием не менее 6 спутников |
| E | GPS-приёмник на основании полученной со спутников информации вычисляет расстояние до каждого спутника и свое местоположение, необходимо прием 2х спутников |
| Тапсырма/ Задание № 153 | Спутниковые навигаторы, по способу установки не делятся на: |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Навигационное оборудование. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Авиационные |
| B | Автомобильные (авто навигаторы) |
| C | Переносные |
| D | Морские |
| E | Воздушные |
| Тапсырма/ Задание № 154 | Бортовое оборудование спутниковой связи выполняет функции |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Навигационное оборудование. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Передачу данных |
| B | Усиление принимаемых сигналов |
| C | Передача сигналов |
| D | Отражение сигналов |
| E | Прием, усиление и передача сигналов, перенос частоты |
| Тапсырма/ Задание № 155 | Как называется прибор с помощью которого можно определить текущее местоположение (координаты), дату и время, траекторию и скорость движения объектов на суше и на море, а так же в околоземном пространстве. |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Навигационное оборудование. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | Навигатор |
| B | Коммуникатор |
| C | Приемо-передатчик |
| D | Сотовый телефон |
| E | Маршрутизатор |
| Тапсырма/ Задание № 156 | B сотовой радиосвязи применяется: |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Навигационное оборудование. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Односторонняя связь |
| B | Полудуплексная связь |
| C | Дуплексная связь |
| D | Проводная связь |
| E | Симплексная связь |
| Тапсырма/ Задание № 157 | Страна которая внедрила систему спутниковой навигации GPS |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Спутниковая позиционирующая система GPS. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Россия |
| B | Китай |
| C | Евросоюз |
| D | Соединенные штаты Америки |
| E | Казахстан |
| Тапсырма/ Задание № 158 | Страна которая внедрила систему спутниковой навигации Glonass |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Спутниковая позиционирующая система GPS. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Казахстан |
| B | Китай |
| C | Евросоюз |
| D | Россия |
| E | Соединенные штаты Америки |
| Тапсырма/ Задание № 159 | На какой высоте над поверхностью Земли находится геостационарная орбита спутников |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Спутниковая позиционирующая система GPS. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 26 845 км |
| B | 35 786 км |
| C | 804 456 м |
| D | 87 456 км |
| E | 156 456 км |
| Тапсырма/ Задание № 160 | Транспондер иммобилайзера необходим для |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Системы охранной сигнализации и противоугонные устройства. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | размыкание цепи питания цепи зажигания и питания двигателя |
| B | размыкания цепи бензанасоса при угоне автомобиля |
| C | связи с электронным ключом вставленного в замок зажигания |
| D | связи с электронным блоком управления двигателя при запуске |
| E | экономии топлива при езде по трассе |
| Тапсырма/ Задание № 161 | Для чего в автомобиле используется иммобилайзер |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Системы охранной сигнализации и противоугонные устройства. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | противоугонной системы |
| B | системы управления центральным замком |
| C | антипробуксовочной системы |
| D | управления мультимедийной системы |
| E | системы улавливания паров бензина |
| Тапсырма/ Задание № 162 | Назначение спутниковой приемной параболической антенны |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Системы охранной сигнализации и противоугонные устройства. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Собирать сигнал, приходящий параллельно оси антенны и отраженные от ее поверхности, в фокальной точке |
| B | Собирать слабый микроволновый сигнал и осуществлять его фокусировку |
| C | Осуществлять нацеливание на выбранный спутник |
| D | Выбирать канал для прослушивания или просмотра и преобразовывать сигнал в форму, пригодную для подачи на вход домашнего ТВ |
| E | Расширять число каналов, которые могут занимать полосу частот |
| Тапсырма/ Задание № 163 | Сигнал какого типа поступает с концевых выключателей дверей при открытие двери в режиме постановки на охрану |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Системы охранной сигнализации и противоугонные устройства. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Сигнал мультиплексной шины |
| B | Сигнал переменной скважности |
| C | Сигнал 5 В |
| D | Сигнал 12 В |
| E | Сигнал массы |
| Тапсырма/ Задание № 164 | Функция котора не выполняется при мониторинге автотранспорта с помощью спутниковой систем GPS |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Системы охранной сигнализации и противоугонные устройства. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Производить дуплексную связь с водителем в любой точке мира |
| B | Иметь связь с тахографом грузового автомобиля, также отслеживать режим перевозки грузов |
| C | Видеть в режиме реального времени местонахождение автомобиля и водителя |
| D | Отображать местоположение транспорта, его состояние и направление движения; |
| E | Поддерживать связь с водителем, подавать сигнал SOS |
| Тапсырма/ Задание № 165 | Для того чтобы радиоприемник прервал прием передачи и начал вещание транспортных объявлений, он должен получит сигналы, описанные как: |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Работа противоугонной системы с дистанционным управлением. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | RDS |
| B | AM |
| C | FM |
| D | CD |
| E | PC |
| Тапсырма/ Задание № 166 | Устройства систем безопасности для последовательной записи изображений от 2-ёх до 12- видеокамер на автомобильный видеорегистратор и вывода этих изображений на монитор, называются: |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Работа противоугонной системы с дистанционным управлением. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | Мультиплексоры |
| B | Квадраторы |
| C | Трансфокаторы |
| D | Видеорегистраторы |
| E | Термопринтеры |
| Тапсырма/ Задание № 167 | Стабильность характеризует: |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Работа противоугонной системы с дистанционным управлением. |
| Деңгейі/Сложность | сложный |
| A | способность РПУ сохранять в процессе эксплуатации основные параметры в допустимых пределах при колебаниях напряжения питания, температуры, влажности, атмосферного давления, при химическом и радиоактивном воздействии |
| B | способность РПУ сохранять в процессе распада основные параметры в допустимых пределах при колебаниях напряжения питания, температуры, влажности, атмосферного давления, при химическом и радиоактивном воздействии |
| C | способность РПУ сохранять в процессе передачи основные параметры в допустимых пределах при колебаниях |
| D | способность антенны сохранять в процессе эксплуатации основные параметры в допустимых пределах при колебаниях напряжения питания, температуры, влажности, атмосферного давления, при химическом и радиоактивном воздействии |
| E | способность каскада сохранять в процессе эксплуатации основные параметры в допустимых пределах при колебаниях напряжения питания, температуры, влажности, атмосферного давления, при химическом и радиоактивном воздействии |
| Тапсырма/ Задание № 168 | Канал передачи информации в сотовой сети от базовой станции к подвижной называется: |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Работа противоугонной системы с дистанционным управлением. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Дуплексный канал |
| B | Обратный канал |
| C | Занятый канал |
| D | Прямой канал |
| E | Полудуплексный канал |
| Тапсырма/ Задание № 169 | Частотная эффективность систем подвижной радиосвязи это… |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Работа противоугонной системы с дистанционным управлением. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | эффективность использования выделенного спектра частот |
| B | помехоустойчивость |
| C | пропускная способность системы передачи |
| D | непрерывность связи |
| E | автоматическая регистрация |
| Тапсырма/ Задание № 170 | Каким видом связи обладает сигнализация с дистанционным управлением с обратной связью |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Работа противоугонной системы с дистанционным управлением. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | транкинговой |
| B | сотовой |
| C | телефонной |
| D | двухсторонней |
| E | односторонней |
| Тапсырма/ Задание № 171 | Канал передачи информации в сотовой сети от базовой станции к подвижной называется: |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Работа противоугонной системы с дистанционным управлением. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Прямой канал |
| B | Обратный канал |
| C | Занятый канал |
| D | Дуплексный канал |
| E | Полудуплексный канал |
| Тапсырма/ Задание № 172 | Технология пакетной передачи данных по радиоканалу |
| Тарау/Раздел | Специализированные бортовые системы автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Работа противоугонной системы с дистанционным управлением. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | GPS |
| B | GPRS |
| C | HTTP |
| D | HTP |
| E | FTP |
| Тапсырма/ Задание № 173 | В каких системах применяется мультиплексные системы класса С |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Локальные вычислительные сети. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | EGR-шина |
| B | шина CAN-Comfort |
| C | LIN-шина |
| D | OBD-шина |
| E | шина CAN-Powertrain |
| Тапсырма/ Задание № 174 | В каких системах применяется мультиплексные системы класса А |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Локальные вычислительные сети. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | OBD-шина |
| B | шина CAN-Comfort |
| C | шина CAN-Powertrain |
| D | LIN-шина |
| E | EGR-шина |
| Тапсырма/ Задание № 175 | Шина данных CAN защищена от помех посредством: |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Локальные вычислительные сети. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Экранирования обоих проводов шины CAN |
| B | Использования витой пары |
| C | Использования коаксиальных кабелей |
| D | Использования опта-волокна |
| E | Использования однопроводной линии передачи |
| Тапсырма/ Задание № 176 | Для чего и какие могут применяться мультиплексные сетевые системы передачи данных |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Примеры автомобильных мультиплексных систем |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | Для уменьшения количества проводов, используют большое количество электронных блоков соединенных в мультиплексную сеть с временным разделением |
| B | Для уменьшения количества проводов, используют большое количество электронных блоков соединенных в мультиплексную сеть с частотным разделением |
| C | Для уменьшения количества проводов их соединяют в мультиплексную сеть с поочередным опросом |
| D | Для уменьшения токов в проводах их соединяют в мультиплексные цепи с токовым разделением |
| E | Для велеичения токов в проводах их соединяют в мультиплексные цепи с токовым разделением |
| Тапсырма/ Задание № 177 | В системе ГЛОНАСС разделение по частоте FDMA |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Протоколы высоких уровней. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | 36-канальное |
| B | 12-канальное |
| C | 24-канальное |
| D | 15-канальное |
| E | 5-канальное |
| Тапсырма/ Задание № 178 | Автоматическая телефонная станция сотовой связи, обеспечивающая все функции управления сетью, называется: |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Протоколы высоких уровней. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Базовая станция |
| B | Центр коммутации |
| C | Городская АТС |
| D | Подвижная станция |
| E | Районная АТС |
| Тапсырма/ Задание № 179 | Радиотелефонная связь с подвижными объектами в районах с относительно высокой плотностью населения реализуется… |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Протоколы высоких уровней. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | различные по построению спутниковые системы с космическими аппаратами на орбитах разного типа |
| B | посредством систем персональной спутниковой связи |
| C | с помощью персонального терминала |
| D | посредством соединения с подвижным абонентом по его неизменному номеру |
| E | посредством наземных систем подвижной радиосвязи |
| Тапсырма/ Задание № 180 | Что представляет собой импульс активной логики низкого уровня (символ «0») в протоколе SAE J1850 |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Протоколы низкого уровня. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Низким уровнем считается импульс длительность которого соответствует 128мкс |
| B | Низким уровнем считается импульс напряжение которого не превышает 0,8 В |
| C | Низким уровнем считается импульс напряжение которого более 3,5 В |
| D | Низким уровнем считается импульс напряжение которого равно минус 8В |
| E | Низкие уровни не применяются в активной логике данного протокола |
| Тапсырма/ Задание № 181 | Назначение мультиплексные сетевые системы передачи данных в автомобиле |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Протоколы низкого уровня. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Для уменьшения количества электронных блоков |
| B | Для увеличения более тонких проводов |
| C | Для уменьшения количества проводов |
| D | Для уменьшения токов в проводах |
| E | Для увеличения токов в проводах |
| Тапсырма/ Задание № 182 | Чему соответствует в 5-разрядном коде первый символ P |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Протоколы низкого уровня. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Генератор либо стартер |
| B | Кузов или салон (подушки безопасности, ремни, система отопления и кондиционирования, приборная панель, иммобилайзер и т.д.) |
| C | Шасси (ABS, TCS, ESP и т.д.) |
| D | Сетевые коммуникации |
| E | Двигатель или трансмиссия |
| Тапсырма/ Задание № 183 | Совокупность сообщений, передаваемых по линии связи или совокупность требований абонентов, обслуживаемых сетью связи называется: |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Протоколы низкого уровня. |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | Трафик |
| B | Роуминг |
| C | Транкинг |
| D | Прямой канал |
| E | Аутентификация |
| Тапсырма/ Задание № 184 | Назначение и применение протокола обмена данных ISO 11519-2 CAN Class В - передачи данных |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Последовательная передача данных с помощью шины CAN. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | Низкоскоростная передача данных для связи в единую сеть компонентов электронных узлов (электронных блоков) кузова бортовой электроники, отвечающей за комфорт. |
| B | Низкоскоростная передача данных для связи между электронными блоками системы управления двигателя, трансмиссии, ходовой части и тормозных систем |
| C | Высокоскоростная передача данных для связи между электронными блоками системы управления двигателя и электронных блоков системы комфорта |
| D | Высокоскоростная передача данных для связи всех датчиков и исполнительных механизмов и электронных блоков управления в единую сеть |
| E | Низкоскоростная передача данных для связи всех электронных блоков автомобиля с диагностическим сканером через диагностический разъем |
| Тапсырма/ Задание № 185 | Каждому биту Шина данных CAN может быть присвоено только одно из значений «0» или «1». Какое из этих значений имеет приоритет? |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Последовательная передача данных с помощью шины CAN. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | бит с напряжением 0 В имеет значение логический 0 и приоритет |
| B | бит с напряжением 5 В имеет значение логический 1 и приоритет. |
| C | бит с напряжением 0 В имеет значение логический 1 и приоритет. |
| D | бит с напряжением 5 В имеет значение логический 0 и приоритет. |
| E | бит с напряжением 12 В имеет значение логический 0 и приоритет. |
| Тапсырма/ Задание № 186 | Логическое состояние бита шина данных CAN имеет решающую роль для: |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Последовательная передача данных с помощью шины CAN. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Для борьбы с помехами с во время начала передачи данных |
| B | Определения приоритета блоков управления в арбитражном поле протокола передачи данных |
| C | Структуры протокола передачи данных |
| D | Пунктов меню для выполнения самодиагностики |
| E | Для объема передачи данных по шине |
| Тапсырма/ Задание № 187 | Возможную причину которая не относится к неисправностям CANшины автомобиля |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Последовательная передача данных с помощью шины CAN. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Слишком высокое напряжение питания / перезарядка аккумулятора |
| B | Замыкание на массу. |
| C | Замыкание на аккумуляторную батарею |
| D | Замыкание CAN-High / CAN-Low.. |
| E | Слишком низкое напряжение питания / разряжен аккумулятор. |
| Тапсырма/ Задание № 188 | Назначение и применение протокола обмена данных ISO 11898 шины CAN Class C |
| Тарау/Раздел | Автомобильные мультиплексные системы передачи информации |
| Тақырыбы/Тема | Последовательная передача данных с помощью шины CAN. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | Низкоскоростная передача данных для связи всех электронных блоков автомобиля с диагностическим сканером через диагностический разъем |
| B | Высокоскоростная передача данных для связи всех датчиков и исполнительных механизмов и электронных блоков управления в единую сеть |
| C | Высокоскоростная передача данных для связи в единую сеть компонентов электронных узлов (электронных блоков) кузова бортовой электроники, отвечающей за комфорт. |
| D | Высокоскоростная передача данных для связи между электронными блоками системы управления двигателя, трансмиссии, ходовой части и тормозных систем |
| E | Низкоскоростная передача данных для связи всех датчиков и исполнительных механизмов и электронных блоков управления в единую сеть |
| Тапсырма/ Задание № 189 | Многоканальный приемопередатчик, находящийся в центре «соты» и служащий интерфейсом между центром коммутации и подвижным абонентом, называется: |
| Тарау/Раздел | Электромобили |
| Тақырыбы/Тема | Узлы, агрегаты и системы электромобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Городская АТС |
| B | Базовая станция |
| C | Центр коммутации |
| D | Подвижная станция |
| E | Районная АТС |
| Тапсырма/ Задание № 190 | Для чего в электромобилях применяется рекупирация |
| Тарау/Раздел | Электромобили |
| Тақырыбы/Тема | Электродвигатели и приводные системы электромобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | для зарядки аккумуляторов при торможение |
| B | для рециркуляция отработавших газов |
| C | для улавливании паров бензина |
| D | для повторной подачи топлива во впускной колектор |
| E | для снижения трения |
| Тапсырма/ Задание № 191 | Основное отличие мощных автомобильные усилителей (более 150 Вт) от маломощных усилителей, входящих в состав штатной аудиосистемы |
| Тарау/Раздел | Электромобили |
| Тақырыбы/Тема | Электродвигатели и приводные системы электромобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Наличие инвертора для уменьшения напряжения питания мощного усилителя, так как при этом достигается больший ток для увеличения мощности |
| B | Наличие инвертора для повышения напряжения питания мощного усилителя, так как он не может выдавать высокую мощность при напряжении 12 в |
| C | Использование более мощных транзисторов |
| D | Наличие активного фильтра для выделения низких частот для сабвуфера |
| E | Большими размерами радиатора усилителя |
| Тапсырма/ Задание № 192 | Причина неисправности в автоматической системе управления кондиционера если теплый воздух подавался независимо от установленной температуры |
| Тарау/Раздел | Электромобили |
| Тақырыбы/Тема | Электродвигатели и приводные системы электромобиля. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | Короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха в салоне |
| B | Короткое замыкание в цепи датчика температуры окружающего воздуха |
| C | Клапан управления потоком охлаждающей жидкости завис в полностью открытом положении |
| D | Короткое замыкание резистора установки температуры. |
| E | Обрыв цепи вентилятора печки |
| Тапсырма/ Задание № 193 | Какие аккумуляторные батареи используются в электромобилях Tesla |
| Тарау/Раздел | Электромобили |
| Тақырыбы/Тема | Тяговые аккумуляторные батареи. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Щелочно-солевые (NMC) |
| B | Никель-металлогидридные аккумуляторы (Ni-MH) |
| C | Литий-ионные аккумуляторы (Li-ion) |
| D | Свинцово-кислотные (Pb) |
| E | Никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd) |
| Тапсырма/ Задание № 194 | В гибридных автомобилях используется |
| Тарау/Раздел | Электромобили |
| Тақырыбы/Тема | Тяговые аккумуляторные батареи. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | генераторная установка для пуска дизельного двигателя, электрическая установка для холостого хода |
| B | бензиновый двигатель для старта, электрический двигатель для разгона |
| C | бензиновый двигатель для старта, электрический для разгона, роторный двигатель для торможения |
| D | электрический двигатель для старта, бензиновый для разгона |
| E | дизельный двигатель для старта, электрический для хода |
| Тапсырма/ Задание № 195 | Использованием автоматической подстройки частоты в РЛС обусловлено: |
| Тарау/Раздел | Электромобили |
| Тақырыбы/Тема | Вспомогательные бортовые системы электромобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | нестабильностью частоты передатчика или гетеродина |
| B | стабильностью частоты передатчика |
| C | стабильностью частоты гетеродина |
| D | нестабильностью частоты входного устройства |
| E | нестабильностью частоты генератора |
| Тапсырма/ Задание № 196 | Многоканальный приемопередатчик, находящийся в центре «соты» и служащий интерфейсом между центром коммутации и подвижным абонентом, называется: |
| Тарау/Раздел | Электромобили |
| Тақырыбы/Тема | Вспомогательные бортовые системы электромобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Базовая станция |
| B | Городская АТС |
| C | Центр коммутации |
| D | Подвижная станция |
| E | Районная АТС |
| Тапсырма/ Задание № 197 | Для чего автоматическая система управления корректором фар AHLS использует сигнал скорости автомобиля |
| Тарау/Раздел | Электромобили |
| Тақырыбы/Тема | Вспомогательные бортовые системы электромобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Избегания коррекции положения света фар при разгоне |
| B | Коррекции положения света фар при замедлении |
| C | Коррекции положения света фар при разгоне |
| D | Избеганию коррекции при медленном ходе либо остановке |
| E | Коррекцию света задних габаритных огней |
| Тапсырма/ Задание № 198 | Основное назначение блока управления бортовой сетью используемого в современных автомобиля |
| Тарау/Раздел | Электромобили |
| Тақырыбы/Тема | Вспомогательные бортовые системы электромобиля. |
| Деңгейі/Сложность | Сложный |
| A | Блок для управления напряжением бортовой сети |
| B | Блок с большим количеством реле, меньшего размера для включения основными потребителями бортовой сети (лампы освещения, нагреватели, стеклоочистители и др) |
| C | Основной блок объединяющий блоки управления двигателем, трансмиссии и АБС |
| D | Уменьшение количества реле, управление одним электронным блоком основными потребителями бортовой сети (лампы освещения, нагреватели, стеклоочистители и др) |
| E | Блок управления стартером, генератором, системой зажигания |
| Тапсырма/ Задание № 199 | Для каких целей используется фотодатчик в бортовой сети |
| Тарау/Раздел | Электромобили |
| Тақырыбы/Тема | Вспомогательные бортовые системы электромобиля. |
| Деңгейі/Сложность | средний |
| A | Для определения температуры и управления климатической системой автомобиля |
| B | Для определения освещенности в системе автоматического управления наружного освещения |
| C | Для определения расстояния до объекта в парковочных датчиках |
| D | Для отслеживания освещённости и управления двигателя в ночном или дневном режиме |
| E | Для отслеживания пешеходов перед автомобилем для своевременного включение системы торможения |
| Тапсырма/ Задание № 200 | Какие электродвигатели применяются в заслонках за счет точности позиционирования |
| Тарау/Раздел | Вспомогательные бортовые системы электромобиля. |
| Тақырыбы/Тема | средний |
| Деңгейі/Сложность | минимальный |
| A | трехфазный асинхронный |
| B | бесщеточный |
| C | бесколекторные |
| D | постоянного тока с торцевым коллектором |
| E | шаговый |