| «ЖТП» ӘЦК қаралып,мақұлданды Рассмотрен и одобрен ЦМК «ОТД» Хаттама / протокол № 10 «06» 05 2020 ж/г. ӘЦК төрағасы /Председатель ЦМК _____________ Овчинникова Е.О | Бекітемін / Утверждаю Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары Заместитель директора по УР _______________Передерий Е.А. «__» мамыр/мая 2020 ж/г |
| --- | --- |

Мамандық/Специальность: 1310000 «Көліктің радиоэлектронды құрал-жабдықтарын техникалық пайдалану (автомобиль көлігінде)»

Біліктілігі/квалификация:         131006 3    «техник-электроншы»

Курс: IV

"Көліктік радиоэлектрондық жабдыққа техникалық қызмет көрсету, жөндеу және диагностикалау" пәні бойынша кешенді емтихан

1. Ақауларды іздеудің негізгі және автомобильді диагностикалаудың бастапқы кезеңдерінде қолданылатын әдістерді атаңыз.

2. OBD-I және OBD-II арасындағы диагностикалық стандарттарына  салыстырмалы талдау жасаңыз.

3. Автомобильдің өзін-өзі диагностикалау жүйесінің жұмысын сипаттаңыз, оған қол жеткізу мүмкіндігін қалай алуға болады деген мысалдар келтіріңіз.

4. Автомобильдің өзін-өзі диагностикалау жүйесінің "баяу кодтарын" қолмен оқу процедурасын сипаттаңыз, бірнеше мысал келтіріңіз және осы әдістің артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз.

5. Автомобиль сканерлерінің тағайындалуын, қолданылуын және түрлерін сипаттаңыз, сондай-ақ сканердің көмегімен диагностиканың мүмкіндіктері мен кемшіліктерін келтіріңіз.

6. Әр түрлі жұмыс режимдерінде сканердің көмегімен автомобиль ақауларын диагностикалау рәсімін сипаттаңыз

7. OBD-II стандарттарында көрсетілгендей 5 таңбалы кодтарды сипаттаңыз және Р0172 және C1233 кодтарының мысалында талдауды келтіріңіз

8. Сканердің көмегімен сәйкестендіру процедурасына түсініктеме беріңіз, ол не үшін жасалатынын және ақауларды іздеуде қандай жағдайларда көмектесе алатынын түсіндіріңіз.

9. Ағымдағы деректерді оқу режимінде сканердің көмегімен ақаулықты іздеу әдісін түсіндіріңіз.

10. Газталдағыштың мақсатын, құрылысын және жұмысын сипаттаңыз, диагностика мысалдарын келтіріңіз

11. 5 компонентті газанализаторларды қандай газдар өлшейді? пайдаланылған газдардағы концентрациясының жоғарылау немесе төмендеу себептерін келтіріңіз

12. Пайдаланылған газдардағы СН көміртегі концентрациясының жоғарылауының ықтимал себептерін түсіндіріп, мысал келтіріңіз

13. Пайдаланылған газдардағы NOx азот тотықтарының концентрациясының жоғарылау себептерін анықтап, қозғалтқышта осы газдардың пайда болу процесін және олардың автомобильде төмендеу құралдарын түсіндіріңіз.

14. Мультиметр көмегімен температура датчиктерін тексерудің түрлі тәсілдерін сипаттаңыз.

15. Өлшеу құралдарының (мультиметр, осциллограф) көмегімен оттегі концентрациясы датчигінің жарамдылығын тексеру рәсімін сипаттаңыз.

16. Мотор-тестердің құрылымын, құрылысын және түрлерін анықтап, мотор-тестердің көмегімен қандай ақауларды анықтауға болатынын сипаттаңыз.

17. Цилиндрдегі қысым датчигі бар мотор-тестердің көмегімен қозғалтқыштың диагностикасын сипаттаңыз (от алдыру шамының орнына орнатылатын)

18. Отын жүйесінің кең таралған ақауларын атаңыз және бақылау-өлшеу диагностикалық жабдықтардың көмегімен диагностика тәсілдерін сипаттаңыз

19. От алдырудың байланыссыз жүйесінде (от алдыру таратқышымен) туындайтын негізгі ақауларды атап, ақауларды анықтау және диагностикалау тәсілдерін сипаттаңыз.

20. Стандартты OBD -II-ге кіретін диагностикалық хаттамаларды сипаттап, оларды әртүрлі автомобильдерге қолдану мысалдарын келтіріңіз

21. Автомобильдік кернеу түрлендіргіштерінің құрылысы мен жұмысын сипаттап, олардың негізгі ақауларын және оларды іздеу тәсілдерін атаңыз

22. Автомобильдегі ақауларды диагностикалауға арналған Бақылау-диагностикалық жабдықты атаңыз және сипаттаңыз

23. Тежегіштің блоктауға қарсы жүйесіндегі ақауларды анықтау және іздеу кезінде сіздің іс-әрекеттеріңізді сипаттаңыз (ақаулықтың шамы жанады)

24. Егер автомобиль жүргізілмеген (стартер иінді білікті айналдырады) жағдайда сіздің ақауларды анықтау және іздеу іс-әрекеттерін сипаттаңыз.

25. Келесі жағдайда диагностика және ақауларды іздеуін сипаттаңыз: көліктің жанып шам Check бар жады коды ақаулық Р0172 (жоғары деңгей сигнал датчик оттегі бай қоспасы).

26. Егер көлік пайдаланылған NОх азот тотығының жоғары болуына байланысты уыттылық бақылаудан өтпесе, қандай тораптарда ақаулық бар екенін түсіндіріңіз және оларды қалай тексеруге болады.

27. Егер көлік бос жүрісте шыққан сулар құрамының жоғары болуына байланысты уыттылығы бақылаудан өтпесе, қандай тораптарда ақаулық бар екенін және оларды қалай тексеруге болатынын түсіндіріңіз.

28. Егер автокөлік бос жүрістегі шығарудағы СН жоғары болуына байланысты уыттылық бақылаудан өтпесе, қандай тораптарда ақаулық бар екенін және оларды қалай тексеруге болатынын түсіндіріңіз.

29. Қозғалтқышты енгізу коллекторындағы ауаны сору сияқты проблема қай жерде пайда болуы мүмкін екенін түсіндіріп, оның қозғалтқыштың жұмысына қалай әсер ететінін және оның орналасқан жерін қалай табуға болатынын түсіндіріңіз

30. Форсункалардың жарамдылығын тексеру қалай жүргізілетінін түсіндіріп, олардың жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкіндігін атаңыз.

Құрастырған :арнайы пән оқутышысы    Джайлибеков Бақтияр Етекбаевич