| «АТҚК ж/е АТ» ӘЦК қаралып,мақұлданды Рассмотрен и одобрен ЦМК «ТОР и АП» Хаттама/протокол № 12 «_06_» __05__ 2020 ж/г. ӘЦК төрағасы Председатель ЦМК ____________Майер А.В. | Бекітемін / Утверждаю Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары/ Зам. директора по УР _____________ Передерий Е.А. «___» ___________ 2020 ж/г |
| --- | --- |

Специальность: 1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Квалификация: 1201072 – «Слесарь по ремонту автомобилей»

Курс 3

Экзаменационные вопросы по предмету «Теоретические основы эксплуатации автомобилей и двигателей, технические характеристики и принципы работы»

| 1. | Опишите признаки детонации и факторы, влияющие на детонацию |
| --- | --- |
| 2. | Объясните понятие о поперечной и продольной устойчивости автомобиля |
| 3. | Опишите типовые конструкции карданных шарниров разных угловых скоростей |
| 4. | Объясните и изложите графическое изображение теоритического цикла бензинового двигателя |
| 5. | Объясните понятие кинематики поворота автомобиля |
| 6. | Опишите классификацию сцеплений автомобиля и принцип их работы |
| 7. | Опишите классификацию камер сгорания и способов смесеобразования |
| 8. | Объясните понятие сил сопротивления воздуха и сопротивления разгону |
| 9. | Охарактеризуйте виды схем системы охлаждения двигателя |
| 10. | Объясните влияние смесеобразования на протекание рабочего процесса в дизельном двигателе |
| 11. | Изложите график тяговой характеристики автомобиля |
| 12. | Опишите требования, предъявляемые к системам карбюратора |
| 13. | Изобразите графическое изображение и дайте описание индикаторной диаграммы дизельного двигателя |
| 14. | Объясните действия сил при движении автомобиля на повороте |
| 15. | Опишите типовые конструкции карданных шарниров неравных угловых скоростей |
| 16. | Раскройте сущность процесса сгорания в бензиновых двигателях, и опишите фазы процесса сгорания |
| 17. | Охарактеризуйте понятие тормозной силы автомобиля |
| 18. | Объясните график фаз газораспределения |
| 19. | Объясните требования, предъявляемые к двигателям внутреннего сгорания |
| 20. | Дайте краткую характеристику стабилизации и углов установки управляемых колес |
| 21. | Изобразите схемы различных типов трансмиссии автомобиля |
| 22. | Объясните понятие коэффициента наполнения |
| 23. | Опишите влияние различных факторов на расход топлива |
| 24. | Раскройте назначение, классификацию, требования к главной передаче |
| 25. | Объясните действия сил на КШМ при работе двигателя |
| 26. | Опишите действия сил на автомобиль при движении |
| 27. | Охарактеризуйте классификацию рулевых механизмов |
| 28. | Изложите факторы, влияющие на расход топлива. Часовой и удельный расход топлива |
| 29. | Опишите мощностной баланс автомобиля и представьте его график |
| 30. | Объясните влияние конструкции и состояние шин на БДД |
| 31. | Опишите способы смесеобразования. Влияние качества распыливания на протекание рабочего процесса |
| 32. | Объясните понятие силы сопротивления воздуха и силы сопротивления разгону |
| 33. | Опишите конструкцию системы охлаждения двигателя |
| 34. | Объясните понятие процесса сжатия и его протекания |
| 35. | Охарактеризуйте способы торможения автомобиля |
| 36. | Объясните назначение шатунных вкладышей и их конструкции |
| 37. | Опишите тепловой баланс двигателя и его графическое изображение |
| 38. | Объясните сущность силы тяги по условиям сцепления шин с дорогой |
| 39. | Опишите конструкцию системы питания дизельного двигателя |
| 40. | Объясните кинематику КШМ: типы и схемы механизмов |
| 41. | Объясните силу тяги на ведущих колёсах автомобиля. Радиусы ведущего колеса |
| 42. | Объясните устройство и конструкцию рамы автомобиля |
| 43. | Опишите виды теплоёмкости и связь между ними |
| 44. | Дайте краткую характеристику понятия заноса автомобиля. Методы гашения заноса |
| 45. | Опишите элементы конструкций карданных передач |
| 46. | Объясните механизм действия крутящего и опрокидывающего моментов двигателя |
| 47. | Опишите силовой баланс автомобиля и изобразите его график |
| 48. | Дайте краткую характеристику классификации подвески автомобиля |
| 49. | Объясните разницу между индикаторной и эффективной мощностью двигателя, КПД |
| 50. | Опишите понятие динамического фактора и динамической характеристики |
| 51. | Объясните устройство пневматических шин |
| 52. | Раскройте сущность и условия протекания процесса расширения |
| 53. | Охарактеризуйте методику тяговых испытаний автомобиля |
| 54. | Объясните устройство клапанов двигателя внутреннего сгорания |
| 55. | Определите влияние на тепловой баланс нагрузки двигателя |
| 56. | Составьте уравнение движения автомобиля |
| 57. | Объясните конструкцию системы смазки и вентиляции картера двигателя |
| 58. | Охарактеризуйте методику снятия характеристик двигателя |
| 59. | Объясните действие сил сопротивления качению автомобиля |
| 60. | Дайте объяснение необходимости главной дозирующей системы карбюратора |
| 61. | Дайте определение сущности среднего индикаторного и эффективного давления |
| 62. | Объясните конструкцию деталей газораспределительного механизма |
| 63. | Дайте краткую характеристику динамического паспорта автомобиля и разгона автомобиля |
| 64. | Объясните влияние режимов работы двигателя на его токсичность |
| 65. | Опишите эксплуатационные свойства автомобиля |
| 66. | Объясните назначение и классификацию тормозных систем автомобиля |
| 67. | Объясните протекание процесса сгорания и его параметров |
| 68. | Опишите факторы, влияющие на тормозной путь автомобиля |
| 69. | Изложите требования, конструкцию и материал изготовления коленчатого вала |
| 70. | Дайте описание и графическое изображение индикаторной диаграммы бензинового двигателя |
| 71. | Охарактеризуйте условия опрокидывания или заноса, а также критические скорости автомобиля |
| 72. | Опишите конструкцию приводов КПП. Материал изготовления деталей КПП |
| 73. | Объясните протекание процесса сжатия и его параметров |
| 74. | Опишите значение и понятие измерителей топливной экономичности |
| 75. | Объясните назначение ведущих мостов автомобиля и требования к ним |
| 76. | Охарактеризуйте условия возникновения детонации и факторы, влияющие на детонацию |
| 77. | Объясните кинематику поворота автомобиля |
| 78. | Опишите конструкцию системы охлаждения двигателя |
| 79. | Изложите графическое изображение и сделайте описание рабочего цикла бензинового двигателя |
| 80. | Определите силы сопротивления разгону и сопротивления воздуха |
| 81. | Объясните требования, предъявляемые к карбюратору |
| 82. | Раскройте способы смесеобразования и их влияние на протекание рабочего процесса |
| 83. | Объясните тяговую характеристику автомобиля |
| 84. | Сравните конструкции карданных шарниров равных и неравных угловых скоростей |
| 85. | Представьте графическое изображение и описание индикаторной диаграммы дизельного двигателя |
| 86. | Опишите методику управления движением автомобиля при торможении |
| 87. | Сравните различные типы трансмиссий автомобилей |
| 88. | Объясните требования, предъявляемые к двигателям |
| 89. | Объясните влияние конструктивных и эксплуатационных факторов автомобиля на расход топлива |
| 90. | Опишите назначение, требования и классификацию рулевых механизмов |

Разработал: Рыбаков Игорь Михайлович, преподаватель спец.дисциплин